#### 1  ОПИСИ ЗГОРТКОВИХ КОДІВ

1.1   Стандартний опис згорткових кодів

Деревоподібний (n0, k0)-код – це відображення на себе множини напівнескінчених послідовностей елементів із GF (q), такий, що якщо для будь-якого М перші Mk0 компонент двох напівнескінчених послідовностей співпадають, то перші Мn0 компонент відображень цих послідовностей теж співпадають.

Систематичним деревоподібним кодом називається код, в якому кожний кадр інформаційних символів складає перші k0 символів першого з тих кадрів кодової послідовності, на які впливає даний кадр інформаційних символів.

Лінійний постійний у часі деревоподібний (n0, k0)-код, що має кінцеву довжину слова k = (т + 1)k0, називається  згортковим (n, k)-кодом. Згортковий (n, k)-код, задовольняючий умові систематичності, називається систематичним згортковим (n, k)-кодом.

вырезано

Відомо декілька способів представлення згорткових кодів: представлення за допомогою оператора затримки, використане Мессі, представлення за допомогою матриць, використане Вайнером і Ешем, представлення за допомогою дерева, звичайно використовуване при послідовному декодуванні. Відповісти на запитання про те, яке з цих представлень є самим зручним не можна, оскільки усе залежить від розв'язуваної задачі. Ми роздивимося представлення згорткових кодів за допомогою оператора затримки й представлення за допомогою матриць.

Рисунок 1.4 – Дерево для згорткового коду з кодовим обмеженням 3. У кожній парі верхня гілка відповідає вхідному символу 0, нижня – 1

# 1.2  Подання згорткових кодів за допомогою оператору затримки D

На рис.1.5 показаний згортковий кодер у загальному виді. У кожний момент часу на вхід кодеру надходять k0 інформаційних символів і з виходів декодера n0 вихідних символів посилаються в канал. Символами можуть бути елементи довільного кінцевого поля GF(q) і тоді інформація передається зі швидкістю R=(k0 /n0 )log2 q двійкових одиниць на один вихідний символ. Далі передбачається, що всі операції з вхідними і вихідними символами кодера виконуються в полі GF(q).

Зручний спосіб представлення часових послідовностей запропонований Хаффменом; він базується на використанні оператора затримки D. При цьому k0 вхідних послідовностей інформаційних символів представляються у виді багаточленів

(1.1)

де iu(j) – інформаційний символ, що надійшов на j-й вхід кодера в момент u. Аналогічно вихідних послідовностей представляються у виді багаточленів

(1.2)

де tu(i)  символ, що з'являється на i-м виході кодера в момент u.

вырезано

=

=     u ( 1

(тут I і 0 – відповідно одинична і нульова матриці розміру k0(k0 ) і має наступний вид:

(1.12')

Приклад 1.2 – Породжуюча матриця коду, розглянутого в прикладі 1.1, має вид:

  - Перфоровані згорткові коди (стандартний опис)

При реалізації процедур декодування широке застосування знаходять перфоровані коди, що утворюються з вихідних кодів зі швидкістю  R=1/2 шляхом періодичного викреслювання (перфорації) кодових символів. Порівняння ЗК із різноманітними швидкостями показує, що найбільш простими за структурою і реалізацією кодеків є коди з  R=1/2. У той же час у багатьох випадках застосування кодів із R > ½  є більш доцільним.

Підвищення швидкості коду можливо шляхом періодичного викреслювання  (перфорації) символів на виході кодера. На рис. 1.7 показаний згортковий кодер зі швидкістю R= ½  і породжуючими багаточленами G(1) = (111) і G(2) =(101).

При надходженні на вхід кодера інформаційного символу  u, на його виході утвориться пару символів  p  і   q. У перфораторі, що складається  з чотирьох тактуємих регістрів, проводиться таке перетворення, послідовностей  p  и   q  в кодові послідовності  P  і  Q, при якому символи  q2   і   q4  на виході відсутні. Чотирьом інформаційним символам на вході кодера відповідають вісім символів  на його виходах   (p1 p2 p3 p4   і  q1 q2 q3 q4 )   і шість символів  на виходах перфоратора

( p1 p3 p4  і q1 q3 p2 ). При цьому швидкість перфорованого коду R= 2/3. На приемній стороні необхідно перетворення, при цьому замість викреслених символів  в осередки регістра вписують, наприклад, нулі. Багаточлени такого перфорованого коду позначимо як:

,

де знак  X вказує положення викресленого символу.

Гратчаста діаграма перфорованого коду зі швидкістю R = 2/3 подана на рис. 1.8, діаграма неперфорованого коду – на рис. 1.9.

Вона складається з двох різноманітних періодично повторюваних кроків. Перший крок утворюють гілки, що складаються із символів, породжуваних багаточленами  G(1)   і   G(2) . На другому кроці декодування викреслений символ у кожній гілці може бути замінений символом  X. Таким чином, декодування кодів, отриманих перфорацією вихідного коду  зі швидкістю ½, можна робити декодером, розрахованим на цю швидкість. Необхідно лише передбачити правильне розміщення символів перфорації.

# Text boxes

10

01

10

01

10

01

10

01

01

10

01

01

10

01

10

10

10

01

10

01

01

10

01

10

01

01

10

10

01

10

Рисунок 1.5 – Згортковий   кодер

1

2

k0

1

2

n0

Згортковий   кодер

# Входи

Виходи