1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СУПУТНИКІВ, ЗОНИ ПОКРИТТЯ ЯКИХ ОХОПЛУЮТЬ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

Сигнал із супутника, який знаходиться на геостаціонарній орбіті, може впевнено прийматися станціями, антени якіх мають кут місця не меньш, як 10(. Такі станції можуть розташовуватися на широтах, які не перевищують 70(. На широтах від70( до 80( якісний прийом не забезпечується, а ближче до полюсів стає неможливим.

Вище сказане справедливо для рівнинної місцевості. Для горних районів задовільна якість сигналів може бути лише при кутах місця не меньш, як 30(, що відповідає широті 53(. Дані особливості супутників, працюючих на геостаціонарній орбіті, треба мати на увазі при здобутті приймально - передавальнії установки.

вырезано

Для телеглядачів європейської частини СНД найбільший інтерес викликає східний промінь супутника INTELSAT 601, який знаходиться в точці 27,5( з.д., сигнали від його можна приймати на антену діаметром 1,5 - 2 м.

На теріторії країн СНД можливий також прийом ТВ програм зі супутників INTELSAT, розміщених в точках 1 - 60( с.д., які на умовах аренди обслуговують Ізраїль, Турцію та Іран, на приймальні антени діаметром 2 - 3 м.

У кінці 1993 - на початку 1994 років були виведені на орбіту два нових супутника EUTELSAT 2 F3 (16( с.д.) та EUTELSAT 2 F4 (7( с.д.) з 12 новими каналами для супутникового телевізійного мовлення, крім того два з них - платні. Згадані супутники крім передачі ТВ програм призначені для збирання інформації з наземних пунктів і навігації ( особливо для місця знаходження автотранспорта ), а також для передачі мовних сигналів.

Табл.1.1 Супутники ТБ, сигнали  яких можут прийматися на теритоії України та Франції.

| Координата стану на ГСО | космічний апарат | країна власник | діапазон частот | ЕІВП, дбВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,2( с.д. | ASTRA 1A | Люксембург | Ku | 44-52 |
| 19,2( с.д. | ASTRA 1B | Люксембург | Ku | 45-52 |
| 13( с.д. | EUTELSAT 2F1 | Франція | Ku | 45,5-52 |
| 10( с.д. | EUTELSAT 2F2 | Франція | Ku | 45,5-52 |
| 16( с.д. | EUTELSAT 2F3 | Франція | Ku | 45,5-52 |
| 7( с.д. | EUTELSAT 2F4 | Франція | Ku | 45,5-52 |
| 25,5( с.д. | EUTELSAT 1F4 | Франція | Ku | 45,5-52 |
| 21,5( с.д. | EUTELSAT 1F5 | Франція | Ku | 45,5-52 |
| 1( з.д. | INTELSAT 512 | США | C, Ku | 41-44 |
| 27,5( з.д. | INTELSAT 601 | США | C, Ku | 41-44 |
| 63( с.д. | INTELSAT 602 | США | C, Ku | 41-44 |
| 60( с.д. | INTELSAT 604 | США | C, Ku | 41-44 |
| 18( с.д. | INTELSAT 515 | США | C, Ku | 41-44 |
| 21,5( з.д. | INTELSAT K | США | C, Ku | 41-44 |
| 37,5( з.д. | ORION 1 | США | Ku | 45-50 |

Табл. 1.2 Російські супутники, зони покриття яких охоплюють території України та Франції.

| Координата стану на ГСО | космічний апарат | діапазон частот | ЕІВП, дбВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 85,0( с.д. | RADUGA 30 | C | 28-30 |
| 70( с.д. | RADUGA 32 | C | 28-30 |
| 12( с.д. | RADUGA 29 | C | 30 |
| 49( с.д. | RADUGA 1-3 | C | 30 |
| 35( с.д. | RADUGA 28 | C | 30 |
| 53( c.д. | GORIZONT 27 | C, Ku | 33, 34-38 |
| 40( с.д. | GORIZONT 22 | C, Ku | 29, 32-33 |
| 11,0( с.д. | GORIZONT 26 | C, Ku | 29, 32-33 |
| 26( с.д. | GORIZONT 20 | C, Ku | 29, 32-33 |
| 14( в.д. | EXPRESS 1 | C, Ku | 35-37, 33 |