ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: «Вплив гірничо-добувного комплексу на параметри навколишнього середовища (на прикладі Зубринського місценародження граніту і діабазових порфіритів)»

ЗМІСТ

ВСТУП	3

РОЗДІЛ І. Характеристика об’єкта дослідження	8

1.1. Характеристика сировини та готової продукції	8

1.2. Характеристика об’єкту гірничого виробництва	15

РОЗДІЛ ІІ. Вплив підприємств гірничодобувного комплексу на природне навколишнє середовище	18

2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне навколишнє середовище	18

2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн	19

2.3. Вплив гірничих розробок на водний басейн	24

2.4. Вплив гірничих розробок на земну поверхню і ландшафт	31

2.5. Раціональне і комплексне використання корисних копалин, розкривних і вміщуючи порід. Охорона та раціональне використання надр	36

2.6. Радіаційний вплив гірських порід на природне	41

навколишнє середовище	41

2.7. Електромагнітний, шумовий і вібраційний вплив	45

технологічного, транспортного та енергетичного обладнання	45

на природне середовище	45

РОЗДІЛ ІІІ. Розрахункова частина	53

3.1. Розрахунки основних викидів в атмосферу при веденні відкритих гірничих розробок	53

3.2. Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище	62

ВИСНОВКИ	64

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	78

ДОДАТКИ	79

# ВСТУП

Гiрничо-промисловий комплекс, як один iз видiв економiчної діяльностi, вистуає серйозним забруднювачем навколишнього природного середовища, що проявляється в трьох основних напрямках; порушення земної поверхнi, викиди в атмосферне повiтря газових та пилових шкiдливих речовин, забруднення водних ресурсiв рiдкими відходами гiрничих пiдприємств.

Загальний вплив гірничого виробництва на природнє навколишнє середовище:

- Порушення грунтово – рослинного покриву на великих територіях;

- Порушення земної поверхні в процесі проведення відкритих гірничих виробок;

- Зміна ландшафтів;

- Тріщиноутворення та термокарсти;

- Зміна напруженого стану масиву та оповзневі деформації уступів;

- Активізація фізико – хімічних процесів у масиві;

- Активізація мерзлотних процесів;

- Водна ерозія відвалів та бортів кар’єрів;

- Теплове забруднення довкілля;

- Електромагнітне забруднення довкілля;

- Радіоактивне забруднення довкілля;

- Порушення режиму і складу поверхневих вод;

- Порушення режиму і складу підземних вод;

- Пило газове забруднення при масових вибухах;

- Забруднення повітря газами, що виділяються з масиву і корисної копалини;

- Забруднення атмосфери газами двигунів транспортних, технологічних і енергетичних машин;

- Забруднення повітря пилом при вітровій ерозії відвалів, бортів кар’єрів і хвостосховищ;

- Забруднення повітря мінеральним пилом при машинному відбиванні, подрібненні, навантажувально – розвантажувальних і транспортних операціях, бурінні свердловин;

- Розсіювання в навколишньому середовищі шкідливих, токсичних та радіоактивних елементів земної кори;

- Шумове забруднення довкілля.

Найбiльшим фактором негативного впливу на довкiлля є порушення земної поверхнi при розробцi родовищ корисних копалин, що призводить до змiни структури i погiршення якостi, або взагалi зникнення родючого шару, до змiни форм рельєфу, ландшафтних порушень. Це викликає, в свою чергу, загибель або деградацiю рослинного та тваринного свiту.

Значні порушення земноi поверхнi вiдбуваються при проведеннi вiдкритих гiрничих та розкривних робiт i видобуваннi корисних копалин в кар’єрах. Випереджуючим процесом при цьому с селективне (роздільне, розмежоване) зняття грунтового шару, перед яким проводяться підготовчi роботи: вирубка лiсу, корчування пнiв, збирання i видалення валунiв, вирiзання чагарникiв тощо. Вiдкритi розробки родовищ коросних  копалин характеризуються значними ландшафтними порушеннями, форми яких мають декiлька класифiкацiй.

Окрiм перерахованих порушень земноі поверхнi, зумовлених вiдкритими гiрничими роботами, значнi земельнi дiлянки займаються вiдвалами i сухих хвостiв збагачення i хвостосховищами. Результатом таких розробок є появи западин та виїмок на земнiй поверхнi, що призводить до змiни водного режиму i, як наслiдок, заболочування мiсцевостi, а залішенi без рослинного покриву порушенi вiдслонення породи - до iнтенсивноi водної та вітрової ерозії. Досить вiдзначити, що на Житомирщинi відходи пiдприємств гiрничовидобувної промисловостi — породи розкривнi та супутнi - займають 1066 га, де їх заскладовано майже 100 млн. тонн Значнi площi земельних вiдводiв пiд розробку родовищ порушуються в’iзними та розрiзними траншеями, характеристика яких визначається геометричними параметрами виробок. Крiм того, кожна дiлянка землi, порушена при вiдкритiй розробцi родовищ, спричиняє шкiдливий вплив на ділянку приблизно такої ж площi прилеглої території.

Вiдводи земель під гiрниче виробництво пов’язані з вилученням бiльшої чи меншої земельної дiлянки у землекористувачiв на певний перiод часу, i, вiдповiдно, скороченням земельних ресурсiв краiни. Характерно те, що вилученi у iнших землекористувачiв i порушенi землі стають малопридатними для продуктивного використання в сiльському i лiсовому господарствi, та для iнших цiлей. При цьому процеси природного вiдновлення рослинних покривiв, грунтiв i рельєфiв порушених земель протiкають повiльно або взагалi не вiдбуваються. Сами ж порушення земної поверхнi, як правило, не зникають i стають сталими техногенними формуваннями, тому такi землi пiдлягають штучному вiдновленню. Для вирішення проблеми техногенних порушень ландшафтів використовують різні способи і методи рекультивації земель.

Головна мета рекультивації – повернути до активного народногосподарського використання землі, порушені внаслідок гірничих і деяких інших специфічних робіт, створити на них сільськогосподарські, лісові та інші угіддя, поліпшити умови навколишнього середовища.

Види впливу на рослинний і тваринний світ:

- Промислове и громадське будівництво.

- Вирубка лісів.

- Порушення ґрунтового покриву.

- Зміна стану ґрунтових і поверхневих вод.

- Запилення і загазування атмосфери.

- Виробничі і побутові шуми.

Наслідки впливу:

- Погіршення умов існування лісної, степової і водної флори і фауни.

- Міграція і скорочення чисельності диких тварин.

- Пригнічення і скорочення видів дикорослих рослин.

- Зниження врожайності сільськогосподарських культур.

- Зниження продуктивності тваринництва, рибного та лісового господарств.

Дії інженерного захисту води від забруднення

| Джерела формування | Дії |
| --- | --- |
| П р о ф і л а к т и ч н і д л я р у д н и х в о д |
| Грунтові; Заперті; Із тріщин і карстів; Дренуючі із гідрографічної мережі; Інфільтруючі атмосферні опади; Технологічні (основного виробництва) | Зменшення водопритоку у гірські виробки шляхом попереднього осушення, огорожувального дренажу (у тому числі контурного і з використанням систем водопонижуючих і водопоглинаючих скважин, що забезпечують мінімальне порушення гідрології прилеглих територій), поглинаючого дренажу з уособленим відводом води, ізоляція вододжерел, наприклад, водонепроникними завісами, відвіл осадків з території гірничого відводу, відкачка талих і дощових вод із зон просіданя і обвалу поверхонь, нормування використання технологічної води. Направлення водопритоку по шляхам, що забезпечують мінімальне попутнє забруднення (у тому числі облаштування проміжних водозбірників нестандартного типу для збору незабруднених вод, на кар’єрах), регулювання внутшнього кар’єрного стоку з облаштуванням тимчосавих відстійників. |
| Р а д и к а л ь н і д л я с т і ч н и х в о д |
| Технологічні (допоміжного виробництва); Дощові стоки з відвалів і територій рудників; Господарсько-побутові стоки | Очистка рудних вод: нейтралізація, освітлення від механічних домішків, витягуваня органічних домішок, солей і металів хімічними, фізичними, біологічними методами. Використання рудних вод у замкнутому циклі гірничого та збагачувального виробництва. Очистка від масел та інших органічних речовин, механічних домішків, охолодження до норми. Збір та освітлення у спеціальних відстійних водоймах. Очистка від зважених частинок і органічних речовин, знищення запаху. |

Класифікація джерел забруднення атмосфери за технологічними операціями:

- Проведення масових вибухів.

2. Надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при повторному подрібненні та різанні породи.

3. Навантажувально – розвантажувальні та транспортні роботи.

Ерозія поверхні відвалів, бортів, уступів кар’єру.

5. Газовиділення із породних відвалів.

6. Газовиділення із масиву гірської породи.

7. Пожежі на кар’єрах (природні).

Вирішення цієї проблеми надзвичайно актуально для Поліського регіону, враховуючи те, що перспективи його економічного розвитку напряму залежать від розширення та інтенсифікації роботи гірничо-видобувного комплексу.

Метою даної дипломної роботи є оцінка екологічного стану кар’єрів Житомирської області і обґрунтування рекомендацій щодо підвищення їх ефективності з екологічної та економічної точки зору.

# РОЗДІЛ І. Характеристика об’єкта дослідження

# 1.1. Характеристика сировини та готової продукції

Природне каміння складає важливу частину мінерально-сировинної бази сучасної будівельної індустрії. У якості будівельного матеріалу використовується велика кількість різноманітних магматичних, метаморфічних, ефузивних і осадових гірських порід.

Будівельний камінь масового виробництва має неправильну форму і включає в себе рваний камінь чи бут і дроблений камінь (щебінь, крошка, пісок).

Найбільш вживаний для будівельних потреб є щебінь, який отримують шляхом подрібнення добутої гірської породи з послідуючим розділенням на фракції більшість у межах від 3 до 70 мм. Щебінь широко використовується у якості природного заповнювача у звичайний і гідротехнічний бітони, для облаштування баластного слою залізничних доріг, будівництва і ремонту автомобільних доріг і т.п.

Бутове каміння отримують у результаті підривання гірських порід, яке у послідуючому не обробляється (розпилці, обтесуванні, шліфуванні), добувають із порід переважно тих, які не піддавалися вивітрюванню, з об’ємною насипною масою не нижче 1800 кг/м3.

Вимоги промисловості до якості сировини і готової продукції. Сировиною для виробництва із природного каміння для будівельних і дорожньо – шляхових робіт є скеляні породи з об’ємною масою 1.8 – 2.8 г/см3. Допускається використання порід з об’ємною масою вище 2.8 г/см3 при відповідному техніко – економічному обгрунтуванні.

Оцінка гірських порід, предназначених для отимання щебеню, проводиться у відповідності з вимогами ГОСТ 23845 – 86 «Породи гірські скеляні для виробництва щебеню для будівельних робіт. Технічні вимоги і методи використання». Ці вимоги поширюються на породи із середньою щільністю вище 2.0 г/см3, призначені для виробництва щебеню будівельного по ГОСТ

| _”_ 1200 до 1400 | 1200 |
| --- | --- |
| _”_ 1400 | 1400 |

Якщо породи з інтервалом, який відповідає висоті уступу, мають середню границю міцності при стисканні вище 2500 кгс/см2, то доцільність використання порід цих інтервалів для виробництва щебеню на основі технологічних випробувань породи при відповідному техніко – економічному обгрунтуванні.

Таблиця 1.2.

Марки породи по міцності, які визначаються

по дробленню в циліндрі щебеню (ГОСТ 23845 - 86)

| Подрібненість при стисканні (розчавленні) в циліндрі щебеню із порід інтервалу, який відповідає висоті уступу (втрата ваги після випробування), % | Марка породи по міщцості, яка визначається по подрібненності щебню |
| --- | --- |
| Метаморфічних | Інтрузивних | Ефузивних |  |
| Вище 15 до 20 | Вище 25 до 34 | Вище 15 до 20 | 600 |
| Вище 13 до 15 | Вище 20 до 25 | Вище 13 до 15 | 800 |
| Вище 11 до 13 | Вище 16 до 20 | Вище 11 до 13 | 1000 |
| До 11 | Вище 12 до 16 | Вище 9 до 11 | 1200 |
|  | До 12 | До 9 | 1400 |

Породи з інтервалом, який відповідає висоті уступу, можуть призначатись для виробництва щебеню тих марок, які встановлені для цих порід по подрібненості у циліндрі отриманого із них щебеню. Можливість виробництва із цих порід щебеню більш високих марок встановлюється на основі технічних випродувань.

Якщо в породах, інтервалом, який відповідає висоті уступу, вміст слабих різностей перевищує значення, вказані в таблиці  1.4., то використання цих порід для виробництва щебеню допускається після встановлення на основі

щебеню допускається тільки після встановлення спеціальними дослідами можливої області його використання.

Породи, які використовуються для виробництва щебеню для баластного шару залізничних доріг, повинна мати марку по морозостійкості не нижче Мрз 25. Визначення морозостійкості породи є необхідним до марки Мрз 50.

Породи із середньою щільністю вище 2.8 г/см3 використовують для виробництва щебеню у якості великого заповнювача усіх видів бетонів тільки після встановлення спеціальними дослідженнями можливої області його використання.

Радіаційно – гігієнічна оцінка гірських порід  повинна враховувати при виробництваі будівельних матеріалів (бетону) з врахуванням використання цих матеріалів у конструкціях і виробах. При цьому активність природних радіонуклідів у конструкціях і виробах повинна відповідати вимогам НРБ – 76 (не застосовується до гірських порід у надрах).

Якість щебеню визначається вимогами ГОСТ 8267 – 82 «Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. Технічні умови».

Таблиця 1.5.

Марки порід по морозостійкості (ГОСТ 23845 - 86)

| Число циклів і втрати ваги після випробування на морозостійкість | Марка породи по морозостійкості |
| --- | --- |
| Замороження | У розчині сіркокислого натрію |  |
| Число циклів | Втрати маси, %, не більше | Число циклів | Втрати маси, %, не більше |  |
| 15 | 10 | 3 | 10 | Мрз 15 |
| 25 | 10 | 5 | 10 | Мрз 25 |
| 50 | 5 | 10 | 10 | Мрз 50 |
| 100 | 5 | 10 | 5 | Мрз 100 |
| 150 | 5 | 15 | 5 | Мрз 150 |
| 200 | 5 | 15 | 5 | Мрз 200 |
| 300 | 5 | 15 | 5 | Мрз 300 |

# 2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн

Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу підрозділяються на організовані і неорганізовані, стаціонарні і пересувні.

Ще одна класифікація джерел забруднення атмосфери за технологічними операціями:

- Проведення масових вибухів.

Таблиця 2.2.

Концентрація газоподібних продуктів в атмосфері після

проведення масового вибуху

| Місце взяття проби | Об’ємна доля газів, % | Тривалість зменшення концентрації СО і СО2 до норми ГДК, год |
| --- | --- | --- |
|  | СО | СО2 |  |
| Траншея | 0,15 | 0,85 | 10 |
| Уступ | 0,06 | 0,65 | 2 – 4 |
| СЗЗ | 0,005 | 0,4 | 2 |

2. Надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при повторному подрібненні та різанні породи.

3. Навантажувально – розвантажувальні та транспортні роботи.

Таблиця 2.3.

Інтенсивність виділення основних шкідливих компонентів

у вихлопних газах авто

| Марка авто | Інтенсивність виділення, м2/м3 |
| --- | --- |
|  | СО | СО2 |
| КрАЗ – 256 | 202,2 | 175,9 |
| КрАЗ – 540 | 203,9 | 39,1 |
| БелАЗ - 548 | 1156 | 1305 |

4. Ерозія поверхні відвалів, бортів, уступів кар’єру.

5. Газовиділення із породних відвалів.

6. Газовиділення із масиву гірської породи.

7. Пожежі на кар’єрах (природні).

Класифікація джерел забруднення атмосфери за ЕС:

- Газоподібними продуктами:

- Масові вибухи при відбиванні породи чи корисної копалини.

- Експлуатація транспортних і технологічних машин, енергетичного обладнання.

- Газовиділення із породних відвалів та масиву гірської породи.

- Пожежі на кар’єрах та відвалах.

- Забруднення атмосфери мінеральним пилом:

  - Експлуатація на кар’єрах та відвалах доріг, що не мають твердого покриття.

  - Масові вибухи при відбиванні породи та корисної копалини.

  - Буріння свердловин, шпурів, машинне навантаження порід, їх подрібнення та транспортування.

  - Пиловидалення із породних відвалів.

Найбільш важливими характеристиками викидів є якісний склад, який визначається видом виробництва і його технологією, концентрація забруднювачів, потужність – кількість речовини, яка викидається за 1 часу.

Склад повітря, який йде у підземні гірничі виробки, змінюється через потрапляння газів, які містяться у масиві породи; окислювальних процесів; ведення підривних робіт; родовищ них пожеж; пилоутворення при руйнуванні гірських порід і корисних копалин; взриву метану і пилу (2). В результаті цих процесів у повітря виділяються шкідливі речовини: вуглекислий газ, оксид вуглецю, сірководень, оксиди азоту, сірчисті гази, метан, водень, важкі вуглеводні і ін. В окремих рудниках: аміак, пари миш’яка і ртуті, ціаністий водень і різні альдегіди.

Емісію шкідливих речовин в атмосферу визначають природні і виробничі фактори. До перших відносять склад вміщуючи гірських порід і корисних копалин, окислювальні процеси, кар’єрні води, а до других – в основному використання вибухових речовин при веденні гірничих робіт. При розробці вугільних родовищ переважають природні фактори, а рудних – виробничі, в які суттєвий вклад вносять вихлопні гази використовуваного обладнання і буро - підривні роботи (2).

При розробці дій по охороні атмосфери на всіх промислових підприємствах встановлюють чи визначають:

- Джерела забруднення атмосфери, склад і кількість промислових викидів, рівні забруднення приземного шару повітря у зонах розсіювання викидів;

- ГДВ шкідливих речовин в атмосферу кожним джерелом і підприємством в цілому;

- Основні технічні рішення по скороченню  промислових викидів окремими джерелами і повний перелік дій по охороні атмосфери, здійснення яких забезпечує ГДВ для кожного джерела  і санітарні норми забруднення приземного шару на території підприємства;

- План – графік дій по охороні атмосфери;

- Необхідна кількість пиловловлюючого і газоочисного обладнання, капітальні вкладення на реалізацію дій по охороні атмосфери для кожного джерела і підприємства в цілому.

Таблиця 2.2.

Гранично допустимі концентрації (мг/м3) для основних видів

атмосферного забруднення (СН 245 - 71)

| Речовина | ГДКмр | ГДКсд |
| --- | --- | --- |
| Пил нетоксичний | 0,5 | 0,15 |
| Оксид вуглецю | 3 | 1 |
| Діоксид азоту | 0,085 | 0,0,085 |
| Сірчистий ангідрид | 0,5 | 0,05 |
| Сірководень | 0,008 | 0,008 |
| Сірковуглець | 0,03 | 0,005 |
| Сірчана кислота | 0,3 | 0,1 |
| Аміак | 0,2 | 0,2 |
| Ацетон | 0,35 | 0,35 |
| Бензин | 5 | 1,5 |
| Сажа | 0,15 | 0,05 |
| Фенол | 0,01 | - |
| Формальдегід | 0,035 | - |
| Фосфорний ангідрид | 0,15 | 0,05 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 |

При охороні повітряного басейну виділяють дії загального характеру, які допомагають покращити стану водного басейну в районі гірничого підприємства, і спеціальні, спрямовані на попередження забруднення.

В першу групу включаються дії:

- Територіально – планувальні, які передбачають розміщення об’єктів гірничого виробництва – джерел пило газовиділення з врахуванням природно – кліматичних умов місцевості, перш за все рози вітрів, а також планомірність відновлення земель;

- По зменшенню площ еродованих техногенних поверхонь за допомогою оптимізації параметрів техногенних утворень: відкритих гірських виробок, відвалів і териконів, хвостосховищ, складів мінеральної сировини та ін.;

- По попередженню вітрової ерозії рециркуляцією порушених земель для використання їх у народному господарстві;

- По утилізації відходів гірничого виробництва, комплексному використанні мінеральних ресурсів, що сприяє зменшенню як площі еродованої поверхні, так і об’ємів пило газовиділень;

До другої групи дій відносять:

- По покращенню якості повітря безпосередньо у зоні гірничих робіт шляхом попередження чи зниження пило газовиділень різними об’єктами і технологічною ланкою виробництва;

- По вловленю, відводу і очистці пило газових виділень і викидів;

- Межотранслевого характеру, наприклад, по покращенню газового балансу відпрацьованих вибухових речовин і ін.

Заходи протипожежної безпеки на кар’єрах:

  - Попереднє зволоження пластів, що мають здатність до самозаймання шляхом примусового нагнітання в них води;

  - Повне вилучення із надр корисних копалин, що мають здатність до самозаймання;

  - Відпрацювання жиро скритих корисних копалин зі швидкістю, яка попереджає небезпеку акумулювання тепла в порушеному масиві;

# 2.4. Вплив гірничих розробок на земну поверхню і ландшафт

Землі, що втратили свою цінність чи є джерелом негативної дії на природне середовище в результаті  виробничої діяльності людини, називаються порушеними. При будівництві і експлуатації транспортних доріг і промплощадок проходить деформація структури і погіршення якості ґрунтового шару, знищення трав’яного покриву, вирубка чагарників і дерев, порушення гумусового шару, аналогічні порушення на сусідніх з дорожнім полотном земельних ділянках, із яких береться порода для будівництва доріг, створення нового мікро ландшафту на окремих ділянках траси в зв’язку із облаштуванням виробок і насипів, будівництво дамб та ін.

Знищення трав’яного покриву та чагарників в зв’язку з підготовчими роботами на дорозі і розробкою резервів може мати негативні екологічні наслідки в районах напівпустель, високогір’ях, при тундри, де процеси відновлення рослинного покриву проходять повільно. Порушення гумусового шару супроводжується зміною структури ґрунту, забруднення піском, гравієм, щебенем – найбільш суттєві наслідки для родючих земель.

В залежності від масштабів та інтенсивності антропогенного впливу виділяють наступні зміни ландшафтів:

1. Глобальні – відбувається зміна природного середовища на великих територіях в сукупності зі змінами якості атмосферного повітря та вод світового океану.

2. Зональні – в результаті тривалого антропогенного впливу формуються нові форми ландшафтних одиниць (гірничо промислові ландшафти).

3. Регіональні – інтенсивному впливові підлягають природно – географічні, господарсько – економічні та соціально – демографічні комплекси в межах адміністративного поділу територій даної держави.

4. Локальні – ландшафтні зміни відбуваються в межах земельного відводу одного підприємства.

Вплив гірничого виробництва на землі і ландшафти:

- Прямий

Будівництво кар’єрів і розрізів, формування внутрішніх і зовнішніх відвалів, спорудження водосховищ, будівництво промислових та цивільних споруд, прокладання доріг і різного виду комунікацій і як наслідок деформація земної поверхні в межах кар’єру, порушення рослинного покриву, зміна зовнішнього вигляду територій, скорочення площ сільськогосподарських та лісових угідь, міграція тварин.

2. Опосередкований

Зміна стану і режиму ґрунтових і артезіанських вод під час осушення родовищ, осадження пилу та хімічних з’єднань із викидів в атмосферу, інфільтрація забруднювачів або засолення вод через дамби і основи водосховища, винесення та осадження продуктів ерозії порушених земель, підтоплення та заболочення ділянок земель із близько розташованим рівнем ґрунтових вод, погіршення якості води і режиму поверхневих водотоків і водойм, і як наслідок погіршення стану та родючості земель, погіршення умов розвитку рослин та існування тварин, тобто деградація природних ландшафтів.

Внаслідок прямого чи опосередкованого впливу відкритого гірничого виробництва на землі виникають негативні екологічні наслідки:

- Скорочення площ природних та культурних антропогенних ландшафтів.

- Водна та вітрова ерозія.

- Руйнування структури грунту.

- Мінералізація грунту.

- засолення грунту.

- Інтоксикація грунту.

- Перезволоження грунту.

- Формування карсту.

- Змінення мікроклімату даної території.

Порушення земель при:

1. Геологорозвідувальних роботах:

- Землі, що відводяться для житлових і виробничих споруд;

# 2.5. Раціональне і комплексне використання корисних копалин, розкривних і вміщуючи порід. Охорона та раціональне використання надр

Верхня доступна частина літосфери чи надра використовуються людиною в основному для добування корисних копалин, зберігання рідких і газоподібних корисних копалин, розміщення різних науково – дослідних і спеціальних споруд, для транспортних комунікацій, захоронення промислових токсичних і радіоактивних відходів виробництва і скид стічних вод.

Елементи земної кори, що утворюються природними хімічними сполуки називаються мінеральними. Ті із мінералів, які можуть бути використані у природному вигляді або після відповідної обробки називаються корисними копалинами.

При геологорозвідці на поверхню подається значна кількість породи, яку можна зменшити, залишаючи її у виробці чи зменшивши січення виробки при геологорозвідці буровим способом. Вскришні породи розміщують у виробленому просторі кар’єру, що дозволяє ефективно скоротити площу порушеної поверхні.

Таблиця 2.5.

Відходи гірничого виробництва

| Фазова характеристика відходів | Геологорозві- дувальні роботи | Розробка місце народжень | Переробка мінеральної сировини |
| --- | --- | --- | --- |
| Тверді | Породи із гірничих виробок, буровий шлам. | Вскришні породи, мінеральний пил | Хвости, шлами, шлаки, зола |
| Рідкі | Води із гірничих виробок, промивні розчини при бурінні розвідувальних свердловин. | Води, що видаляються на поверхню при осушуванні родовищ, кар’єрні води | Стічні води виробництва і води, що потрапляють із хвосто- і шламосховищ. |
| Газоподібні |  | Кар’єрне повітря, гази, які виділяються із породних відвалів | Газові викиди суміжних виробництв |

Основні напрями використання відходів гірничого виробництва:

1. Тверді:

- Для покращення фізичних, хімічних і біологічних властивостей грунтів;

- При рекультивації, відновлення і покращення ландшафтів;

- У дорожньому будівництві;

- У будівництві;

- У якості сировини у промисловому виробництві;

- (вилучення корисних компонентів) при переробці породних відвалів.

2. Рідкі:

- Для побутових потреб (обмежено);

- Для сільськогосподарських потреб;

- Для промислового водопостачання.

3. Газоподібні:

- Для виробництва електроенергії;

- Для опалення.

Під комплексних використанням родовищ розуміють вилучення із надр у придатному для використання стані основних і сумісно з ними залягаючи корисних копалин.

Основою комплексного використання родовищ корисних копалин слугує в першу чергу їх геологічне дослідження, яке охоплює великі площі земної поверхні, що обмежені, наприклад, контурами існуючих або плануємих територіально – промислових комплексів. При геологорозвідувальних роботах, починаючи зі стадії попередньої розвідки, слід комплексно вивчати основні і сумісно залягаючи корисні копалини, що мають промислову цінність.

Під охороною і раціональним використанням надр розуміють науково обґрунтоване використання земної кори, мінеральних ресурсів літосфери і гідросфери, воно включає: комплекс науково – технічних, виробничих, економічних і соціальних проблем, які вирішуються в різних галузях народного господарства.

Вимоги раціонального використання земель:

- Видобування корисних копалин повинно бути найменш земле ємних, тобто витрати земельних ресурсів на одиницю видобутою мінеральної сировини повинні бути мінімальними;

- В процесі будівництва кар’єру та експлуатації родовища режим порушення та відновлення земель повинен бути найбільш сприятливим, тобто розриві у часі між порушеними і відновленими землями є найбільш мінімальним, а основна частина порушень (ділянки з родючим шаром грунту) повинна переноситись на більш пізній період розробки родовищ;

- Формування відпрацьованого простору і відвалів пустих порід повинно відповідати вимогам рекультивації, відповідно до прийнятого напрямку подальшого використання цих земель.

Таблиця 2.6.

Постадійні завдання раціонального використання і охорони надр

| Стадії освоєння мінеральних ресурсів | Завдання |
| --- | --- |
|  | Найповніше вилучення корисних копалин і їх використання | Комплексне використання мінеральних ресурсів | Охорона навколишнього середовища |
| Пошук і розвідка родовищ | Підвищення якості роз-відки родовищ і техно-логічних дослі-джень сировини, правильність встанов-лення мінерально-сировинних кондицій. | Повне дослідження су- путніх компонентів в складі вміщуючи порід. | Виконання правил ведення геолого-гео фізичних, бурових, гірничо-прохідни-цьких робіт, що за-побігають забруд-ненню водних гори-зонтів тощо |
| Видобування корисних копалин | Вибір раціональних систем розробки, зниження втрат сировини в надрах внаслідок розу божу-вання, забезпечення максимальної економ-мічної доцільності повноти відпрацю-вання родовища | Забезпечення комоле-ксності відпрацювання родовищ, використання попутньої видобутої сировини шляхом її селективного виймання і складування | Вибір раціональних систем розробки родовищ і відвало-утворення, рекуль-тивація порушених земель, очищення і нейтралізація кар’єрних вод тощо |
| Транспорту-вання і переробка мінеральних ресурсів | Повне вилучення корисних компонентів із сировини, скорочення втрат при транспортуванні і переробці | Економічно доцільне вилучення з сировини супутніх компонентів, використання відходів первинної і вторинної переробки корисних копалин в інших галузях або повторно як початкову сировину. | Застосування раціо-нальних систем складування і збереження відходів з мінімальними земельними відчу-женнями, створення водогазоочисних та інших систем, щоб запобігати забруд-ненню середовища |

Раціональне використання і охорона надр:

- Використання надр з метою, з метою не пов’єзаною з видобуванням корисних копалин;

- Раціональне використання мінеральних ресурсів і надр:

- Найповніше вилучення корисної копалини при видобування і збагаченні;

- Комплексне використання мінеральних ресурсів:

  - Комплексна розробка родовищ;

# РОЗДІЛ ІІІ. Розрахункова частина

# 3.1. Розрахунки основних викидів в атмосферу при веденні відкритих гірничих розробок

Розкривні роботи

При веденні розкривних робіт та при навантаженні відокремленої від масиву породи в атмосферу виділяється неорганічний пил. Величину викидів пилу при розкривних роботах визначають за формулами 1,2:

(1)

М1=0,04*0,02*1*1*0,01*0,4*0,5*53*10-6/3600=0,023 г/с

К1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі, 0,04; К2 - частка пилу, що переходить в аерозоль, 0,02; К3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови, 1,0; К4 - коефіцієнт, що враховує захищеність вузла пересипання, 1,0; К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, 0,01; К7 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, 0,4; В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, 0,5; G - продуктивність вузла пересипання, т/година (Додаток 2).

M2=M1*3600*T2*10-6, т/рік,	                                        (2)

М2=0,023*3600*496*10-6=0,411 т/рік

де: Т2 - час роботи технологічного обладнання, година/рік (Додаток 2); 10-6 - коефіцієнт переведення грамів у тонни.

Бурові роботи

При підготовці проведення підривних робіт при веденні відкритих гірничих розробок на кар'єрі проводяться бурові роботи. Величини викидів пилу розраховують за формулами 3, 4:

M3=N3*Z*(l-q), г/с,	                                           (3)

М3=16*0,005(1-0,04)=0,077 г/с

де: N3 - кількість використовуваних бурових молотків (Додаток 2); Z - кількість пилу, що виділяється при бурінні одним пневматичним молотком з гідропилоподавленням, 0,005 г/с; q - вагова частка пилової фракції в матеріалі, 0,04.

де: gC12-C19- питомий викид вуглеводнів, 0,030 т/т; А26 - витрата дизельного палива протягом року, т/рік (Додаток 2).

Викиди пилу із зовнішніх відвалів розкривних порід

Загальну   кількість   пилу,   що   виділяється   в   атмосферу   із зовнішніх відвалів розкривних порід визначають за формулою 27:

М27 = К3*К4*К5*К6*K7*F*q , г/с	                                            (27)

М27=1.7*0.7*0.7*1.4*0.6*27905*0.014=390.514 г/с

де: К3 - коефіцієнт, який враховує місцеві метеорологічні умови (за середньорічною швидкістю вітру). При швидкості вітру в районі робіт V=10 м/с коефіцієнт дорівнює 1,7; К4 - коефіцієнт, який враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла пересипання від зовнішнього впливу (відвал відкритий з чотирьох сторін), 1,0; К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, що складується, 0,7; К6 - коефіцієнт,  який враховує  профіль поверхні     матеріалу,  що складується, 1,4; К7 - коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу (при середньому розмірі куска породи 5 -М0 мм), 0,6; F27 - поверхня порошення в плані, м  (Додаток 2); q - винесення пилу з одного квадратного метра фактичної поверхні відвалу, 0,014 г/ м2.

Результати розрахунків пункту 3.1 заносяться в табл. 3.1 «Основні викиди в атмосферу при веденні відкритих гірничих розробок».

Таблиця 3.1.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу

при ведені відкритих гірничих робіт

| Вид робіт/величина забруднення | Розкривні роботи | Бурові роботи | Підривні роботи | НГМ | Автотранспортні роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пил | Діоксид азоту | Оксид вуглецю |  | Пил | Діоксид азоту | Сажа | Сірчистий ангідрид | Оксид вуглецю | бенз(а)пірен | Вуглеводні |
| М, г/с | 0,023 | 0,072 | 0,008 | 0,408 | 6,043 | 0,023 | 0,066 | 0,126 | 0,048 | 0,063 | 0,315 | 0,000001 | 0,094 |
| М, т/рік | 0,411 | 0,343 | 0,0002 | 0,011 | 0,159 | 0,146 | 0,373 | 0,008 | 0,003 | 0,004 | 0,0195 | 0,000002 | 0,006 |

# 3.2. Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище

Для визначення зони впливу кар'єрів на склад атмосфери прилеглих до них зон пропонується методика О Б. Левінського.

При роботі кар'єру в період між масовими виробничими вибухами, фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар'єру, визначається за формулою:

, м,                                             (28)

де  - інтенсивність утворення шкідливих домішок кар'єром у довкілля, мг/с (для першою варіанту розрахунку використовується значення формули 7, для другого - формули 9);

Сg - граничнодопустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (С = 5 мг/м3, С со = 20 мг/м3);

гр - безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок.

Значення  вибираємо залежно від схеми провітрювання кар'єру.

При рециркуляційній схемі провітрювання  = 0,122V + 0.22.

L - середня протяжність кар'єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 3);

V0 - швидкість вітру на поверхні кар'єру, м/с;

V - швидкість повітряного потоку джерела, м/с;

b - середня ширина кар'єру по поверхні, м.

Середню ширину кар'єру визначаємо за формулою 29:

, м,		                                         (29)

Де Q- витрата повітря на провітрювання кар'єру, м/с.

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання кар'єра визначаємо за формулою 30:

, м3/с

# ВИСНОВКИ

Будь-яка виробнича діяльність людини неодмінно веде до негативних наслідків, до порушення навколишнього природного середовища. На даному етапі розвитку людства головною метою і напрямком розвитку економіки має бути – охорона навколишнього середовища. Перед початком виробництва необхідно зпроектувати виробництво (створити його модель) і передбачити можливі наслідки впливу на середовище даного виробництва. У цій сфері розробляються заходи по попередженню забруднення навколишнього природного середовища, вони включають наступні напрямки: управлінські, економічні і організаційні. Розглянемо ці заходи на прикладі видобувної промисловості відкритим способом.

Основою управління у сфері попередження забруднення є різні закони та підзаконні акти у цій сфері:

| Законодавчі акти | Ким прийнятий | Дата прийняття | № законодавчого акту |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон «Про охрону навколишнього середовища» | Вехновна рада України | 25.06.1991 | 1264-ХІІ |
| Закон «Про природно – заповідний фонд» | Вехновна рада України | 16.06.1992 | 2456-ХІІ |
| Закон «Про охорону атмосферного повітря» | Вехновна рада України | 16.10.1992 | 207-ХІІ |
| Закон «Про екологічну експертизу» | Вехновна рада України | 09.02.1995 | 45/95-ВР |
| Закон «Про плату за землю» | Вехновна рада України | 03.07.1992 | 2535-ХІІ |
| Закон «Про тваринний світ» | Вехновна рада України | 13.12.2001 | 2094-ІІІ |
| Закон «Про рослинний світ» | Вехновна рада України | 09.04.1999 | 591-ХІV |
| Гірничий закон | Вехновна рада України | 06.10.1999 | 1127-ХІV |
| Кодекс «про надра» | Вехновна рада України | 27.07.1994 | 132194-ВР |
| Лісовий кодекс | Вехновна рада України | 21.01.1992 | 3852-ХІІ |
| Водний кодекс | Вехновна рада України | 06.06.1995 | 213195-ВР |
| Земельний кодекс | Вехновна рада України | 25.10.2001 | 2768-ІІІ |
| Повітряний кодекс | Вехновна рада України | 04.05.1993 | 3167-ХІІ |

Управління охороною навколишнього природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені на те державні органи по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України.

Спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів у республіці є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України та Автономної Республіки Крим віднесено здійснення зазначених функцій.

Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими об’єднаннями і організаціями, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України.

Метою управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища.

В Україні контроль за станом природного середовища й виконанням природоохоронних актів здійснюють Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, Міністерство охорони здоров’я, Державний комітет з гідрометеорології, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, система Державних санітарно – епідеміологічних станцій та ін.

Екологічна експертиза – це оцінка впливів на довкілля і здоров’я людей усіх видів господарської діяльності та відповідальності цієї діяльності чинним нормам і законам з охорони навколишнього природного середовища, вимогам екологічної безпеки суспільства.

Основні завдання експертизи – сприяти дотриманню природоохоронних законів та оцінювати рішення щодо підтримання й відновлення довкілля.

Екологічний паспорт – це комплексний документ, що містить характеристику взаємовідносин будь–якого об’єкта (підприємства, тваринницької ферми, підстанції, навчального закладу) з навколишнім природним середовищем. У ньому є загальні відомості про об’єкт, сировину (її вид, обсяги, екологічність), енергію, площу, кількість працівників, технологічні схеми виробництва (роботи), види продукції, системи природоохоронних заходів (очищення викидів і скидів забруднювальних речовин), зберігання відходів (їхню токсичність, кількість, утилізацію) тощо.

Останнім часом активно розвиваються екологічний аудит та екологічний менеджмент.

Екологічний аудит – це екологічне обстеження підприємства, постановка „діагнозу” його „здоров’я”, перевірка здатності виробничих систем до самоочищення й випуску екологічно чистої продукції. Це інструмент, за допомогою якого оцінюють екологічну ефективність керування підприємством з метою збереження навколишнього природного середовища.

Екологічний менеджмент – це система ефективного управління природоохоронною діяльністю з використанням нових підходів, на базі адміністративних механізмів управління (дотримання екологічних норм, стандартів, правил, затверджених для галузі) та екологічного стимулювання.

Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Завдання контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища полягають у забезпеченні додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами.

Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища передбачають:

а) взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища на основі економічних важелів;

б) визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

в) встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів; г) встановлення нормативів збору і розмірів зборів за використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу;

д) надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

е) відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

До економічних заходів належать плата за забруднення, плата користування за ресурси і екологічні фонди.

Плата за забруднення – законодавчо встановлене відшкодування збитків, що наносяться навколишньому природному середовищу внаслідок викидів та розміщення відходів. Розрахунок плати за забруднення здійснюється підприємствами самостійно та подається до органів Державної податкової адміністрації.

Для кожного підприємства встановлені ліміти викидів забруднюючих речовин. За понадлімітні викиди оплата здійснюється у п’ятикратному розмірі. Існують законодавчо встановлені нормативні плати за викиди конкретних забруднюючих речовин (Постанова Кабінету Міністрів України №303).

Плата за забруднення стягується у випадку:

- Викид забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення.

- Викид забруднюючих речовин в атмосферу нестаціонарними (пересувними) джерелами забруднення.

- Скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.

- Розміщення відходів.

Плата за викид в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами розраховується за формулою:

Нбі – норматив плати за забруднення атмосферного повітря і-тою забруднюючою речовиною, гр./т

Млі – маса викиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, т

Кп – коефіцієнт кратності за перевищення ліміту.

Мпі – маса понадлімітного викиду і-тої забруднюючої речовини, т

Кm – поправочний коефіцієнт, що враховує соціально – екологічні особливості території і кількості населення, що на ній проживає, Кm=Кф*Кнас.

Кф – поправочний коефіцієнт, що враховує соціально – екологічні особливості території.

Кнас – поправочний коефіцієнт, що враховує чисельність населення у населеному пункті.

Плата за викиди в атмосферу забруднюючих речовин нестаціонарними джерелами розраховується за формулою:

Нбі – базовий норматив плати за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, що залежить від виду пального, яке використовує пересувне джерело забруднення, гр./т

Мі – маса спожитого пального і-того виду.

Розмір плати за викиди забруднюючих речовин у водні джерела здійснюється за формулою:

Кбас – регіональний (басейновий) коефіцієнт.

Плата за розміщення відходів розраховується за формулою:

Кз – поправочний коефіцієнт, який враховує особливості місця розташування відходів.

Ко – коефіцієнт, що залежить від характеру обладнаності місця розташування відходів.

Кр – коефіцієнт, що враховує віддаленість місця розміщення відходів від населеного пункту.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

### Ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах п’ятій — десятій цієї статті та частині другій статті 6 цього Закону.

Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, середні ставки земельного податку встановлюються у таких розмірах:

| Групи населених пунктів з чисель- ністю населення (тис. чол.) | Середня ставка податку (коп. за 1 кв. метр) | Коефіцієнт, що застосо- вується у містах Києві, Сімферополі, Севастопо- лі та містах обласного підпорядкування |
| --- | --- | --- |
| до 0,2 | 1,5 |  |
| від 0,2 до 1 | 2,1 |  |
| від 1 до 3 | 2,7 |  |
| від 3 до 10 | 3,0 |  |

….

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Министерство геологии: минирально – сырьевая база строительных материалов украинской ССР.- Житомирская обл.: Киев - 1989г.

- Сластунов А.М. «Горное дело и окружающая среда» - М: Логос, 2001г. – 272с.

- Яремійчук Р.С. «Основи гірничого виробництва»: Київ «Кондор» 2006р.- 376с.

- Бакка М.Т., Гуменюк І.Л., Редчиць В.С. «Екологія гірничого виробництва». Навчальний посібник.- Житомир: ЖДТУ, 2004.- 307с.

- М.Е. Певзнер, В.П. Костовецкий,  «Экология горного производства», - Москва, «Недра», 1990 г.

- А.В. Колосов, «Эколого-экономические принципы развития горного производства», - Москва, «Недра», 1987 г.

- С.Н. Подвишенский, В.И. Чалов, О.П. Кравчино, «Рациональное использование природных ресурсов в горнопромышленном комплексе», - Москва, «Недра», 1988 г.

- Е.И. Захаров, А.А. Лебедкова, «Охрана окружающей среды. Для студентов горных специальностей», Учебное пособие. – Тула: ТулПИ, 1987

# Text boxes

Основна продукція перероблюю чого мінеральну сировину підприємства

Використання відходів   виробництва

Технологія збагачення і металургійного чи хімічного порогу мінеральної сировини

Проектування і будівництво збагачувальних фабрик та ін підприємств по переробці мінеральної сировини

Геологічне вивчення родовищ

Комплексне використання мінеральної сировини

Проблеми комплексного використання мінеральних ресурсів

Комплексне використання родовищ

Проектування і будівництво гірничих підприємств

Технологія розробки родовищ

Основна продукція гірничих підприємств