ДИПЛОМНА РОБОТА

з дисципліни: "Екологія гірничого виробництва"

на тему: "Екологія гірничого виробництва: Головинське родовище лабрадориту і габро-нориту"

ЗМІСТ

ВСТУП	3

РОЗДІЛ І. Характеристика об’єкта дослідження	5

1.1. Фізико-географічна характеристика району розміщення підприємства	5

1.2. Характеристика сировини. Фізико-механічний та хімічний склад сировини і готової продукції	7

РОЗДІЛ ІІ. Спеціальна частина	17

2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище	17

2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн	18

2.2.1. Забруднення атмосферного повітря при розробці родовищ корисних копалин	18

2.2.2.Критерії якості атмосферного повітря	23

2.3. Вплив гірничих розробок на водний басейн	29

2.3.1. Показники якості природних і стічних вод	29

2.3.2. Джерела забруднення води в процесі розробки родовищ	31

2.4. Вплив гірничих розробок на земну поверхню та ландшафти	39

2.4.1. Порушення земної поверхні при розробці родовищ	39

2.4.2.Раціональне використання і охорона земельних ресурсів при добуванні і переробці корисних копалин. Оцінка ефективності використання і охорони земель при добуванні корисних копалин	42

2.5. Раціональне використання корисних копалин розкривних та вміщуючи порід	49

2.5.1. Комплексне використання мінеральних ресурсів і утилізація відходів. Комплексне  видалення  з  надр  корисних  копалин	49

2.5.2. Використання відходів виробництва	50

2.6. Радіаційний вплив гірських порід на оточуюче середовище	54

2.7. Електромагнітний, шумовий і вібраційний вплив техногенного, транспортного та енергетичного обладнання на оточуюче середовище	62

2.8. Вплив гірничих розробок на рослинний і тваринний світ	68

РОЗДІЛ ІІІ. Розрахункова частина	75

3.1. Способи та засоби охорони повітряного басейну. Розрахунки основних викидів в атмосферу. Розкривні роботи	75

ВИСНОВКИ	96

ДОДАТКИ	122

# ВСТУП

Гiрничо-промисловий комплекс, як один iз видiв економiчної діяльностi, вистуає серйозним забруднювачем навколишнього природного середовища, що проявляється в трьох основних напрямках; порушення земної поверхнi, викиди в атмосферне повiтря газових та пилових шкiдливих речовин, забруднення водних ресурсiв рiдкими відходами гiрничих пiдприємств.

Найбiльшим фактором негативного впливу на довкiлля є порушення земної поверхнi при розробцi родовищ корисних копалин, що призводить до змiни структури i погiршення якостi, або взагалi зникнення родючого шару, до змiни форм рельєфу, ландшафтних порушень. Це викликає, в свою чергу, загибель або деградацiю рослинного та тваринного свiту

Значні порушення земноi поверхнi вiдбуваються при проведеннi вiдкритих гiрничих та розкривних робiт i видобуваннi корисних копалин в кар’єрах. Випереджуючим процесом при цьому с селективне (роздільне, розмежоване) зняття грунтового шару, перед яким проводяться підготовчi роботи: вирубка лiсу, корчування пнiв, збирання i видалення валунiв, вирiзання чагарникiв тощо. Вiдкритi розробки родовищ коросних  копалин характеризуються значними ландшафтними порушеннями, форми яких мають декiлька класифiкацiй.

Окрiм перерахованих порушень земноі поверхнi, зумовлених вiдкритими гiрничими роботами, значнi земельнi дiлянки займаються вiдвалами i сухих хвостiв збагачення i хвостосховищами. Результатом таких розробок є появи западин та виїмок на земнiй поверхнi, що призводить до змiни водного режиму i, як наслiдок, заболочування мiсцевостi, а залішенi без рослинного покриву порушенi вiдслонення породи - до iнтенсивноi водної та вітрової ерозії. Досить вiдзначити, що на Житомирщинi відходи пiдприємств гiрничовидобувної промисловостi — породи розкривнi та супутнi - займають 1066 га, де їх заскладовано майже 100 млн. тонн Значнi площi земельних вiдводiв пiд розробку родовищ порушуються в’iзними та розрiзними траншеями, характеристика яких визначається геометричними параметрами виробок. Крiм того, кожна дiлянка землi, порушена при вiдкритiй розробцi родовищ, спричиняє шкiдливий вплив на ділянку приблизно такої ж площi прилеглої території.

Вiдводи земель під гiрниче виробництво пов’язані з вилученням бiльшої чи меншої земельної дiлянки у землекористувачiв на певний перiод часу, i, вiдповiдно, скороченням земельних ресурсiв краiни. Характерно те, що вилученi у iнших землекористувачiв i порушенi землі стають малопридатними для продуктивного використання в сiльському i лiсовому господарствi, та для iнших цiлей. При цьому процеси природного вiдновлення рослинних покривiв, грунтiв i рельєфiв порушених земель протiкають повiльно або взагалi не вiдбуваються. Сами ж порушення земної поверхнi, як правило, не зникають i стають сталими техногенними формуваннями, тому такi землi пiдлягають штучному вiдновленню. Для вирішення проблеми техногенних порушень ландшафтів використовують різні способи і методи рекультивації земель.

Головна мета рекультивації – повернути до активного народногосподарського використання землі, порушені внаслідок гірничих і деяких інших специфічних робіт, створити на них сільськогосподарські, лісові та інші угіддя, поліпшити умови навколишнього середовища.

Метою даної дипломної роботи є оцінка екологічного стану кар’єрів Житомирської області і обґрунтування рекомендацій щодо підвищення їх ефективності з екологічної та економічної точки зору.

# …

Для виробництва облицювальних матеріалів, що застосовувуються для сходів і підлог, висувають вимоги по зношуваності: повинна бути не більш 2,2г/см при інтенсивності  руху  менш 500 чоловік/година, 1,5г/см - при інтенсивності руху 500 - 1000 чоловік/година і не більш 0,5г/см - при інтенсивності руху більш 1000 чоловік/година.

Однак для повної оцінки фізико-механічних властивостей облицювального каменю визначення тільки зазначених показників недостатньо. Поряд з ними визначається об'ємна маса, щільність, пористість, водопоглинання і відсоток водонасичення. У залежності від області застосування іноді додатково визначається опір удару, величина модуля пружності і коефіцієнт лінійного розширення. При розвідці родовищ визначається вихід з гірської маси окремих видів товарної продукції, установлюються дані за технологією й економікою обробки каменю: швидкість і витрата енергії на розпилювання, фрезерування і полірування.

Об'ємна маса каменю є показником, що визначає масу виготовлених з нього будівельних конструкцій, що важливо враховувати при проектуванні і будівництві різних споруджень. Крім того, об'ємна маса певною мірою  характеризує міцність і здатність каменю приймати полірування. Щільність є показником, що дозволяє обчислити дійсну пористість породи, водопоглинання характеризує пористість гірської породи і стійкість її в спорудах.

Поряд з такими показниками якості облицювального каменю як міцність, погодостійкість, колір і малюнок велике значення має здатність до полірування, під якою розуміється здатність каменю здобувати після відповідної обробки гладку дзеркальну поверхню. При поліруванні фарбування каменю робиться глибше, зменшується  нашарування на нього пилу, кіптяви та ін. осаджень, прискорюється стік вологи, що підвищує довговічність каменю.

# РОЗДІЛ ІІ. Спеціальна частина

# 2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище

Перед розробкою родовищ корисних копалин проводять геологорозвідку для визначення якості і кількості певної сировини. Існує 4 види сучасної геологорозвідки:

- Геологорозвідка з використанням бурових верстатів.

При бурінні геологорозвідувальних свердловин землі порушуються за рахунок транспортування та розміщення верстату в точці буріння, за рахунок спорудження зумпера, та за рахунок розтікання шламу, який видобувається із вибою свердловини.

- Прокладка розвідувальних шурфів та канав.

Вона може здійснюватись вручну, канавокопачами, вибухом або гідравлічним способом. При цьому на поверхні землі утворюється канава і породний вал. Розміри порушених виробкою земельних ділянок визначається довжиною і шириною канави і породного валу.

- Розвідка з використанням геофізичних методів.

- Геологорозвідка за допомогою будівництва спеціальних розвідувальних шахт та кар’єрів.

При розвідці родовищ корисних копалин відбувається забруднення атмосфери, гідросфери, порушення і забруднення земель.

Забруднення атмосфери:

- Забруднення вихлопними газами транспортних енергетичних та технологічних машин і обладнання;

- Забруднення атмосфери “шахтним” та “кар’єрним” повітрям;

- Пилогазове та хімічне забруднення при вибухах на пробних кар’єрах та при будівництві всіх видів комунікацій;

- Забруднення мінеральним пилом при вітровій ерозії відвалів та бортів кар’єрів.

спостерігається при використанні в якості транспортних засобів – автомобілів.

Автомобільні шляхи з щебене-гравійним покриттям в кар′єрах і особливо на відвалах – основні, постійно діючі джерела пилоутворення. В деяких кар′єрах на їх частку приходиться 70-90% всього пилу, що виділяється.

Значне пилоутворення відбувається при розгрузці самозвалів і дум парків, транспортуванню гірської маси конвеєрами, подрібненні її в подрібнювальному обладнанні, при роботі бульдозерів на уступах і відвалах, а також при деяких інших операціях. На кар’єрах строй матеріалів при роботі каменерізних машин  запиленість повітря в робочій зоні досягає 1500 мг/м3.

Забруднюється атмосфера в процесі відкритої розробки родовищ і газоподібними продуктами в результаті експлуатації транспортних і технологічних машин з двигунами внутрішнього згорання, при виконанні підривних робіт і при виділенні газів з гірських порід. На кар’єрах, при автомобільному транспортуванню гірських порід практично безперервно в повітряне середовище викидаються вихлопні гази багато чисельних потужних дизельних двигунів.

Таблиця 2.1.

Вміст шкідливих компонентів в вихлопних газах дизельних двигунів європейського виробництва

| Складові частини | Об’ємна частина, % |
| --- | --- |
|  | максимальна | середня |
| Диоксид вуглецю | 13,8 | 9,1 |
| Оксид вуглецю | 7,6 | 0,1 |
| Водень | 2,5 | 0,03 |
| Вуглеводні | 0,5 | 0,03 |
| Оксид азоту | 0,15 | 0,04 |

Таблиця 2.2.

Інтенсивність виділення основних шкідливих компонентів вихлопних газів двигунів деяких автосамозвалів

| Марка автомобіля | Інтенсивність виділення, мг/с |
| --- | --- |
|  | Окис вуглецю | Окис азоту | Акролеїн |
| КрАЗ-256 | 202,2 | 175,9 | 138,6 |
| БеЛАЗ-540 | 263,9 | 39,1 | 17,9 |
| БеЛАЗ-548 | 1156,0 | 1305,0 | 6,0 |

Вибухи зарядів ВВ, особливо масові, пов′язані з надходженням в повітряне середовище не тільки пилу, але і значної кількості газоподібних продуктів. Заряди  масових вибухів нерідко досягають тисячі тон, при цьому в атмосферу викидається від сотень до тисяч  кубометрів шкідливих газів. Основна маса газових продуктів викидається на значну висоту (до 200-300 м'ясо) і розповсюджується за межі контуру кар’єра. Розповсюдження газоподібних продуктів і їх розсіювання до ГДК відбувається на досить великі відстані.

## 2.2.2.Критерії якості атмосферного повітря

Чисте і сухе атмосферне повітря представляє собою суміш декількох газів. Основні з них – азот (78,08%), кисень (20,95%),аргон (0,93%) и окис вуглецю (0,03%).

Повітря майже ніколи не буває сухим, в ньому завжди міститься водяна пара. Іноді її кількість досягає 4%,а іноді лише 0,01% загального об’єму.

В атмосферному повітрі, особливо в нижніх шарах, окрім газоподібних частин, завжди присутні газові домішки.

Фізичні домішки відіграють значну роль в розвитку ряду атмосферних процесів. Речовини, що потрапляють в атмосферу, в твердому, рідкому, газоподібному і пароподібному стані в результаті людської діяльності є для повітря забруднюючими речовинами. При цьому деякі з цих речовин вже можуть бути присутніми в атмосфері в результаті абіотичних і біотичних процесів.

За ступенем бактеріальної забрудненості води поділяються на 5 видів:

    - сильно забруднені з колі-індексом більше 10000;

    - забруднені – більше  100;

    - задовільні – більше 10,

    - добрі – менше 3.

## 2.3.2. Джерела забруднення води в процесі розробки родовищ

Як було відмічено раніше, стічні води є основним джерелом забруднення водойм та водостоків.

Переходячи до промислових стічних вод підприємств гірничодобувної промисловості, варто відмітити,  що вони мають найбільш суттєвий вплив на стан не тільки водних об′єктів, але і природного середовища в цілому.

В зв’язку з неперервним і значним збільшенням об’єму продукції гірничого виробництва, кількість стічних вод шахт, рудників, кар′єрів, а також збагачувальних фабрик зростає і екологічні наслідки забруднення поверхневих та підземних вод набирає все більших масштабів.

В залежності від походження стічні води поділяються на виробничі, господарсько-побутові і атмосферні.

Виробничі стічні води, отримані в результаті їх використання в різних технологічних процесах чи попутно при добуванні корисних копалин, в свою чергу поділяються на забруднені і нормально-чисті, тобто такі, що не потребують очищення.

Виробничі забруднені стічні води також поділяються на три групи:

    - забруднені переважно мінеральними домішками;

    - забруднені органічними домішками;

    - забруднені мінеральними і органічними домішками.

Не забруднені виробничі стічні води утворюються в основному при охолодженні теплообмінних апаратів, компресорів, при попередньому осушенні родовищ корисних копалин та інших процесів.

Води, що попутно видаляються при добуванні корисних копалин, поділяються на:

Розподілення оптимальної величини оптимальних витрат по рокам і видам рекультивації складає сіть конкретного плану рекультивації теорії і залежить як від вимог оптимального плану, так і від кількості техногенних форм, що потрапляють до ландшафтів, придатних для заліснення або створення ріллі та з іншою метою. Таким чином, для проведення розрахунків необхідно знати:

- площі, що займають елементарні та природні ландшафтні форми і техногенні форми на початок розрахункового періоду

- питомі прибутки на розрахунковий період;

- питомі витрати за видами рекультивації;

- план надходження техногенних форм в ландшафти району, тобто план гірничих робіт по стадіям розвитку гірничо видобувного підприємства;

- тривалість стадії сукцесії за кожною виділеною ландшафтною формою в залежності від типу рослинності і умов місцезростання;

- прибуток від реалізації продукції гірничо видобувного підприємства (ціна і собівартість).

Задача розрахунку витрат на рекультивацію по оптимальному плану включає велику кількість даних, тому рішення її реалізується за спеціальною програмою для комп’ютерів, де використовується алгоритм пошуку екстремуму функції багатьох змінних.

Таким чином рекультивація розглядається як найважливіший вид виробничої технології по відновленню природних ресурсів і, перш за все, земельних, і як засіб оптимізації ландшафтів, тобто створення на порушених територіях високопродуктивних і господарсько цінних ландшафтів. Лісонасадження на відвалах використовуються для реконструкції і удосконалення планування ландшафтів, оздоровлення ландшафтів, створення великих рекреаційних зон, спортивних угідь для організації відпочинку населення міст і робітничих селищ. Лісова рекультивація є специфічним

видом агролісомеліоративної практики. Рекультивація – обов’язкова завершальна ланка технології розробки і добування корисних копалин.

Існує декілька шляхів зниження витрат на рекультиваційні роботи.

Перший з них – удосконалення технології гірничих робіт і рекультивації як єдиного технологічного цикла гірничо видобувного підприємства. Це означає, зо необхідно розробити такі системи вскришних робіт, які б звели до мінімуму об’єми гірничопланувальних та інших робіт на гірничотехнічному етапі рекультивації, а також сприяли б створенню сприятливих умов середовища на територіях, що відновлюються.

Другий шлях зниження витрат – розробка нових агротехнічних заходів для створення лісових культур. Обов’язковою умовою при цьому є високий рівень механізації лісовисаджувальних робіт і догляд за лісовими культурами. Скорочення ручної праці, усунення невиробничих операцій можна досягти шляхом застосування ефективних систем пере посадочної підготовки ґрунтів по системам раннього і сидерального пару, застосуванням удосконалених механізмів, підвищення продуктивності праці.

Третім шляхом скорочення витрат на рекультивацію – це багатоцільове використання відновлюємих земель. В лісокультурах, призначених для створення масових експлуатаційних лісонасаджень, до змикання крон в міжряддях, тобто 5-10 років, можна вирощувати злаково-бобові травосуміші, використовуючи їх для заготівлі фуражу. В степових і лісостепових зонах доцільним є створення широких лісосмуг, що перетинають сільськогосподарські угіддя. Багатоцільове землекористування на рекультивуємих ділянках можливо здійснювати лише за умов єдиного плану ландшафтної організації території. В цьому напрямку повинні зосереджуватись зусилля спеціалістів, що займаються розробкою методів і плануванням рекультивації.

Оцінка ефективності лісомеліоративної рекультивації засновується на одноразових і поточних витрат. Одноразові витрати включають витрати на вирощування саджанців, на підготовку ділянок, висадку лісу та деякі інші поточні витрати, включаючи і витрати на охорону лісових ресурсів. Фактично встановлений термін вирощування зрілого лісу 40-100 років. Цей термін визначається як період окупності вкладених грошових коштів на рекультивацію.

Для збільшення економічного ефекту від лісорозведення на відвалах необхідно ретельно підбирати видовий склад порід, так щоб догляд за ними був найменшим, а прибуток від реалізації деревини найбільшим. До того ж породи повинні бути невибагливими до ґрунтових умов, та мати грунтопокращуюча властивості.

# 2.5. Раціональне використання корисних копалин розкривних та вміщуючи порід

## 2.5.1. Комплексне використання мінеральних ресурсів і утилізація відходів. Комплексне  видалення  з  надр  корисних  копалин

Власне кажучи, всі    гірські породи, що видаляються з надр, містять у тій чи іншій кількості корисні компоненти, наприклад у граніті присутні титан, фосфор, марганець, сірка, фтор, хлор, барій, стронцій, літій, хром, ванадій, цирконій, нікель, мідь, цинк, свинець і інші.

Однак ці компоненти містяться в дуже малих кількостях і складають всього 1% від маси породи, тому їхній витяг при сучасному стані техніки не рентабельний.

На відміну від цього в корисних копалинах природна концентрація хімічних елементів значна і їх економічно вигідно добувати і переробляти.

Практично всі родовища твердих корисних копалин є комплексними; як правило, вони містять кілька різних мінералів і хімічних елементів, один із яких вважається основним, інші - побічними (супутніми чи спільно залягають).

Проблема  комплексного використання мінеральних ресурсів розглядається в двох аспектах:

У відкритих гірських виробленнях унаслідок розсіювання енергії в атмосфері утворяться УПР значно меншої інтенсивності, а слабкі УПР небезпечні в основному для хитливих споруджень, що мають велику фронтальну площу і для скління будинків. Параметри розповсюдження цих хвиль у значній мірі залежать від атмосферних умов.

Тому в заходах випливає це враховувати й у період інверсій, а також при швидкості вітру, спрямованого убік  житлових районів, більш 6,5 м/с масові вибухи робити не слід.

Що стосується питань зниження шкідливого впливу вібрації при експлуатації гірських машин, те їх обладнають спеціальними віброгасячими пристроями.

Основною деталлю віброзахисних пристроїв є пружній елемент - пружини, що працюють на вигин, стиск,

Порушення приведуть до  чи загибелі деградації рослинного покриву, погіршенню якості і зміні чи структури узагалі втраті родючого ґрунтового шару, до таких змін форм рельєфу, що ділянки поверхні стають малопридатними для продуктивного використання в сільському і лісовому господарстві, а також для інших цілей.

# 2.8. Вплив гірничих розробок на рослинний і тваринний світ

Робота гірничо-видобувної промисловості характеризується погіршенням геологічних, гірничотехнічних умов розробки родовищ корисних копалин, зменшення вмісту корисних компонентів в рудах, збільшенням об’єму пустих порід співвідносно до одиниці добутої руди.

Збитки навколишньому середовищу від функціонування гірничопромислового комплексу дуже великі. Вони починаються вже з розвідки родовищ. При розвідці родовищ підземними гірничими виробками рельєф поверхні порушується внаслідок просідання цих виробок і

Порушення та деградація місць перебування спричиняє найбільш негативний вплив на всі групи тварин. Для тварин, що пристосувалися до певних умов протягом тисячоліть різкі їх зміни виявляються несприятливими і вони або повністю зникають, або ж стають рідкісними. Щоб зникли тварини не потрібне їх повне знищення, достатньо порушити структуру популяції. Існує норма чисельності кожного виду, нижче якої він не може існувати.

Причиною вимирання місцевих видів може бути інтродукція – переселення окремих видів у місцевість, де вони раніше не жили.

Також на тварин впливає шум гірничих підприємств і радіоактивність корисних копалин.

Частина родовищ корисних копалин постає у вигляді розсипів, які розробляються дренажним, гідравлічним, бульдозерно-скреперним і іншими способами. При цих способах в найбільшій формі проявляється  забруднення річок каламутними водами, риба зникає з них і значні площі водойм виключаються із системи нерестилищ. Загублені площі відновлюються під нерест приблизно через 10-15 років після припинення розробок, але оскільки розсипні родовища розробляються протягом 30-50 років, площі забрудненого водозбору не використовуються для відтворення рибних запасів 50-75 років.

Таблиця 2.7

Оцінка впливу способів добування корисних копалин на біосферу

| Способи добування корисних копалин | Рівень впливу гірничого виробництва на біосферу |
| --- | --- |
|  | Водний басейн | Повітряний басейн | флора, фауна | Природний ландшафт | Надра |
| Відкритий | Си | Си | Си | Си | Си |
| підземний | Ср | В | Н | Ср | Си |
| Геотехнічний | Ср | Н | В | Н | Си |

Примітка: В – відсутність впливу, Н – незначний вплив, Ср – вплив середньої сили, Си – сильний вплив.

Як видно з даної таблиці, найбільший вплив на навколишнє середовище мають відкриті гірничі роботи, найменший – геотехнологічний спосіб.

На долю відкритих розробок родовищ корисних копалин в СРСР припадало більше 75% об’єму гірничого виробництва. При добуванні 1млн т залізної руди порушується від 14 до 640га земель, марганцевої руди від 76 до 600га, вугілля – від 2,6 до 43га. По мірі вичерпання запасів освоюються родовища з більш складними гірничо-геологічними умовами розробки, що призводить до подальшого збільшення землеємкості гірничого виробництва.

Відкрита розробка є інтенсивним джерелом забруднення повітря мінеральним пилом, що характерно для Житомирської області. Завантаження сухої гірської маси, транспортування ії в кар’єри і на зовнішні відвали автотранспортними засобами супроводжується значним пилоутворенням. Підраховано, що при навантажуванні сухої маси екскаватором (ЕКГ-4, ЕКГ-8) на транспортні засоби виділяється 500-600мг/с пилу. До 70-90% всього пилу виділяється в кар’єрах та на відвалах, припадає на автомобільні шляхи зі щебенево-гравійним покриттям. Найбільш забруднені ділянки повітря при відкритій розробці родовищ корисних копалин часто називають „надкар´єрним” повітрям.

Основні види і результати впливу гірничого виробництва на біосферу наведені в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

| Елементибіосфери | Вплив на елементи біосфери | Результати впливу |
| --- | --- | --- |
| Водний басейн: води підземні води поверхневі | Осушення родовища, скидання стічних і дренажних вод. Осушення і перенос поверхневих водойм і водостоків, скидання стічних і дренажних вод, водозабір для технічних і побутових нестатків підприємств. | Зменшення запасів підземних, ґрунтових та поверхневих вод. Порушення гідрогеологічного і гідрологічного режимів. Забруднення водяного басейну стічними та дренажними водами. Погіршення якості води у результаті несприятливих змін гідрохімічних і біологічних режимів поверхневих і підземних вод. |
| Повітряний басейн | Організовані і неорганізовані викиди в атмосферу пилу і газів. | Забруднення(запилення, загазованість) атмосфери. |

# РОЗДІЛ ІІІ. Розрахункова частина

# 3.1. Способи та засоби охорони повітряного басейну. Розрахунки основних викидів в атмосферу. Розкривні роботи

При веденні розкривних робіт та при навантаженню породи екскаваторами в автосамоскиди в атмосферу виділяється пил неорганічний зі змістом діоксиду кремнію (SіО2) < 20%. Час роботи екскаватора на розкривних роботах складає 25% від загального часу навантажування. Викиди забруднюючих речовин при розкривних, навантажувально-розвантажувальних роботах визначені по формулі (1,2):

М1= К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*С*10б/3600 , г/с

М1=0,04*0,02*1*1*0,01*0,4*0,5*54*10б/3600 =0,024	(1)

де: К1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі,       0,04

К2 - частка пилу, що переходить в аерозоль,          0,02

К3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови,  1,0

К4 - коефіцієнт, що враховує захищеність вузла,    1,0

К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, 0,01

К7 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу,.0,4

В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, 0,5

О - продуктивність вузла пересипання, т/година;   54,0

М2=М1*3600*Т*10-6, г/рік	(2)

М2=0,024*3600*503*10-6=0,043

де: Т- час роботи технологічного обладнання, 503,0 год/рік;

10-6 - коефіцієнт переводу грам в тонну;

Бурові роботи

При підготовці проведення підривних робіт, з метою розколювання гранітного моноліту у кар'єрі проводиться буріння шпурів пневматичними бурильними молотками ПР-18Л, При бурінні застосовується водяний спосіб зниження пилеподавлення. Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконується по формулі (3,4):

При охороні повітряного басейну виділяють заходи загального характеру, що сприяють поліпшенню стану повітряного басейну в районі гірського підприємства, і спеціальні, безпосередньо спрямовані на запобігання забруднення атмосферного повітря. У першу групу включені заходи:

  - територіально-планувальні, що передбачають розміщення об'єктів гірського виробництва - джерел пилогазовиділень з урахуванням природнокліматичних умов місцевості, насамперед  троянди вітрів, а також планомерніcть відновлення земель;

  - по зменшенню площ еродованих техногенних поверхонь за допомогою оптимізації параметрів техногенних утворень: відкритих гірських вироблень, відвалів і териконів, хвостосховищ, складів мінеральної сировини й ін.;

  - по    рециркуляції, щоб попередити вітрову ерозію, порушених земель для використання їх у народному господарстві;

  - по утилізації відходів гірського виробництва, комплексному використанню мінеральних ресурсів, що сприяють зменшенню як площ еродованих поверхонь, так і обсягів пилогазовиділень.

До другої групи віднесені заходи:

- по поліпшенню якості повітря безпосередньо в зоні гірських робіт шляхом  чи запобігання зниження пилогазовиділень різними об'єктами в технологічному ланцюзі виробництва;

- по уловлюванню, відводу й очищенню пилогазовиділень і викидів;

- міжгалузевого характеру, наприклад, по поліпшенню газового балансу відпрацьованих вибухових речовин і т.д.

Як уже відзначалося, при підземній розробці корисних копалин виділяються тверді (пил) і газоподібні шкідливі речовини. Відповідно заходи розділяються на понижуючі газовиділення.

Заходи, що знижують пиловиділення, розділяються на дві групи, що забезпечують:

# ВИСНОВКИ

До технічних заходів щодо раціонального використання земель відносять. При підземній розробці родовищ останніми роками спостерігається перехід від традиційних териконів і хребтових відвалів до плоских відвалів, в яких складовані породи розміщуються або на малоцінних відносно рівних ділянок земної поверхні у вигляді шару невеликої потужності, мул і в різних западинах, ярах і т.п. Формування плоских відвалів пов'язано із значними капіталовкладеннями, проте екологічні переваги незаперечні. У всіх випадках форми і розміри відвалів необхідно вибирати не тільки виходячи з технології відвалоутворення і топографії місцевості, але з урахуванням можливості раціонального використовування земель після проведення рекультівацінних робіт.

Внаслідок росту населення, розвитку індустрії, урбанізації, що перетворить природу діяльності людини, і, зокрема , підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва спостерігається безупинне скорочення сільськогосподарських площ на поверхні землі.

Для захисту об'єктів і споруджень від шкідливого впливу підземниx розробок при змінюють гірські міри охорони, що умовно підрозділяються на 4 класи.

Профілактичні міри. Призначені для  чи запобігання зниження шкідливого впливу гірських розробок, підрозділяються на двох груп:

- завчасні, виконувані в період складання проектоосвоєння родовища і генеральних планів забудови;

- поточні, прийняті в період вибору і прив'язки площадок для будівництва конкретних об'єктів.

Профілактичні міри спрямовані, насамперед, на запобігання шкідливих наслідків підробітку шляхом взаємного ув'язування гірських робіт і будівництва об'єктів, додаткового зміцнення окремих конструкцій споруджень. До них відноситься і прогноз розмірів зрушень і деформацій гірських порід і земної поверхні. Прогноз здійснюється поетапно, на кожнім етапі в залежності від повноти вихідних даних визначаються очікувані і ймовірні максимальні розміри зрушення земної поверхні і деформацій гірських порід. Прогнозованими параметрами процесу зрушення земної поверхні вважають:

- характер і максимальні розміри      об'єктів осідань, що досягаються за розрахунковий період служби, і деформацій земної поверхні на ділянці будівництва;

- середні швидкості наростання земної поверхні протягом  терміну служби об'єкта (чи активної стадії процесу зрушення);

- тривалість процесу зрушення і термін початку його активізaції;

- місце розташування тріщин і уступів у плані і їхні вертикальні розміри.

Горнотехнічні міри. Спрямовані на зменшення деформацій земної поверхні і подроблюваних об'єктів, підрозділяються на спеціальні методи ведення гірських робіт і залишення предохpaнитeльныx цілин. Ці методи впливають на розміри, знак, напрямок, інтенсивність розвитку і характер деформацій. До горнотехнічних заходів відносяться закладка виробленого простору, зменшення  потужності шару, що виймається, гармонічне відпрацьовування шарів, що випереджає відпрацьовування захисних шарів, зсув границь очисних вироблень, застосування компенсаційних траншів і розвантажувальних щілин і т.п.

Конструктивні заходи. Мають на меті пристосувати будинки і спорудження до сприйняття деформацій з мінімальним негативним ефектом. Подібні міри можуть бути:

"	повними, розрахованими по твердій чи гнучкій схемі на весь термін служби об'єкта;

"	скороченими, спрямованими на  вирівнювання будинків, а також на захист комунікацій за допомогою  компенсаторів.

Комплексні міри. Сполучать будь-які з перерахованих мір, а так само постійний інструментальний і візуальний контроль. Вибір їх визначається  горногеологічними умовами, економічними розрахунками, екологічною ситуацією й іншими аналогічними факторами.

Варіаціями різних заходів інженерного захисту споруджень від деформацій гірських порід і земної поверхні можна керувати напружено-рівноважним станом масиву гірських порід, знижуючи негативний ефект від виникнення тектонічних розламів, тріщин, карстових порожнин, каверн, пір, зон ослаблення в результаті техногенної діяльності, і тим самим сприяти відновленню екологічного балансу навколишнього середовища.

Технічний захист надр від негативного впливу гірських розробок. Як відомо, у гірничопромислових районах відбуваються інтeнсивні, найчастіше, багатомасштабні, перетворення природного середовища, що наносять їй визначений збиток: відчуження для ведення гірських робіт потрібних для сільського господарства територій, несприятливі для місцевих екологічних систем гідрогеологічні геомеханические зміни, забруднення шкідливими речовинами і хімічними елементами ґрунту і водойм, зміна мікроклімату і багато чого іншого. Цей збиток збільшується негативним впливом інших факторів, що діють у цьому районі: містобудівними роботами, транспортними комунікаціями і т.п.

Тому рішенню проблеми навколишнього середовища повинна передувати розробка чіткої стратегії і тактики, її захисту від шкідливих впливів, що комплексно відповідає на питання: що варто захищати в першу чергу, від чого захищати і як захищати.

Відповідно до сучасних поглядів, земна кора представлена декількома великими літосферними плитами, що рухаються друг щодо друга і певним чином взаємодіють. Усі великі сейсмічні пояси Землі витягнуті уздовж; границь літосферних плит. У процесі взаємодії плити під впливом напруг, що

…ЛІТЕРАТУРА

- Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум. –К.: Лібра, 2002

- Вронский В.А. Прикладная экология: учебное пособие. - Ростов н/д.: Феникс, 1996.

- Горєв Л.М., Яцюк М.С. Водне господарство України. – 1998. - №№5

- Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами. – К.:Урожай,1989. – 224с.

- Дорошенко Е. П. Рекультивация земель нарушенных открытыми разработками. – М.: Недра, 1979-262с.

- Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Відп. ред. Андрейцев В. І. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

- Екологічна ситуація Житомирщини. Статистичний збірник./За ред. П.П. Михайленка. – К.:НДІ статистики Держкомстату України, 1998.

- Екологічий звіт „Про стан навколишнього середовища Житомирської області за  2000 р.”- Житомир, 2001

- Екологічний звіт „Про стан навколишнього середовища Житомирської області за 2001 р.”- Житомир, 2002

- Єтеревська Л. В. Рекультивація земель. - К.: Урожай. 1977-128с.

- Злобін Ю.А. Основи екології. -  К.: Лібра, ТОВ, 1998.

- Карпов В.І., Сіренький В. К., Данилко В. К. та інші; Під заг. Ред. Михайленка П. П. Еколого-економічні проблеми довкілля

- Житомирщини. ( Кол. моногр.) – Житомир 2001-320с.

- Койлов В.Г. и др. Охрана природы. – Днепропертровск: Промінь, 1984. Конституція України. – К.: Право, 1996. – 56 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в україні в 1996 р. – К.: Вид-во Раєвського, 1997.

- Охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів України за 1999 р. Статистичний збірник – К; Державний комітет статистики України, 2000.

- Природопользование: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. – М.: Дом “Дашков и К”, 1999.

- Статистичні щорічники України. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999рр. – К.: Техніка.

- Томаков П. И., Наумов И. К. Технология, механизация и организация открытых горных работ. Учебник для вузов.-3-е изд., перераб. – М.: Изд-во Московського горного института. 1992-464с.

- Экология города: Учебник. – К..: Лібра, 2000.