## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

На правах рукопису

Николин Уляна Михайлівна

УДК 621.317.791-192:622.243.923

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Федорів Михайло Йосипович,

канд. техн. наук, доцент

Івано-Франківськ

2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………4

ВСТУП…………………………………………………………………….……5

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОБУРІННЯ В УКРАЇНІ ТА

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………..…....11

1.1 Загальні відомості про електробурові установку……………...……..11

1.2 Аналіз сучасного стану функціонування

електротехнічного комплексу для буріння свердловин…………..…18

1.3 Основні напрямки дослідження надійності обладнання…………….23

1.4 Висновки до розділу 1. Визначення задач дослідження надійності електротехнічного комплексу бурової установки…………....……...32

РОЗДІЛ 2 ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН ЕЛЕКТРОБУРОМ..…….34

2.1 Дослідження чинників, які впливають на надійність електротехнічних засобів для буріння свердловин………………….34

2.2 Аналіз статистичної інформації про надійність елементів………….47

2.3 Оцінювання одиничних показників надійності елементів

системи електропостачання електробура..…………………………..58

2.4 Висновки до розділу 2..………………………………………………..63

РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТОБУРОВОГО КОМПЛЕКСУ………….………….…………………65

3.1 Основні принципи та допущення при моделюванні надійності

систем електробурового обладнання…………………………………65

3.2 Математична модель надійності електротехнічного комплексу

для буріння свердловин на підставі використання методу простору станів…………………….…………………………………………… 71

3.3 Визначення комплексних показників надійності електробурового обладнання з врахуванням його особливостей………………………76

3.4 Вплив відмов елементів системи на величину додаткових

капіталовкладень ……………………….…………………………...…86

3.5 Висновки до розділу 3………..…………………………………….….92

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ...…..94

4.1 Напрямки підвищення надійності функціонування

електротехнічного обладнання……..…………………………………94

4.2 Вдосконалення системи технічного обслуговування обладнання як засіб підвищення рівня надійності…..…………………………..……97

4.3 Моніторинг параметрів електроживлення бурового

обладнання з метою забезпечення безаварійності……..…………....101

4.4 Заходи підвищення надійності електрообладнання для

буріння свердловин…………………………………………………...118

4.5 Висновки до розділу 4………………………………………………...119

ВИСНОВКИ……………………………………………………….………...121

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...123

ДОДАТОК А Алгоритм визначення одиничних показників надійності елементів системи електропостачання електробура....……136

ДОДАТОК Б Розрахунок показників надійності обладнання на основі математичної моделі…………………………………………144

ДОДАТОК В Дослідження коефіцієнту простоювання……….…..….….153

ДОДАТОК Д Алгоритм вимірювання опору ізоляції

струмопроводу електробура……………………………….156

ДОДАТОК К Дослідження коефіцієнтів гармонік …….………..………158

ДОДАТОК Л Розрахунок теплового нагріву КС………………………...160

ДОДАТОК М Акти впровадження

результатів дисертаційної роботи……….…………………162

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

БТ – бурильні труби;

БУ – бурова установка;

ЕБ – електробур;

КЕЗЕБ – комплекс електротехнічних засобів електробура;

КЕТЗ – комплекс електротехнічних засобів;

КЗ – коротке замикання;

КС – кабельна секція;

ПКІ – пристрій контролю ізоляції;

ПЛ – повітряна лінія електропередач;

ППР – планово-попереджувальні ремонти;

РП – розподільчий пристрій;

СЕП – система електропостачання;

СК – станція керування;

СКЕП – система контролю енергетичних параметрів;

СПр – струмоприймач;

ТО – технічне обслуговування;

ТР – силовий трансформатор;

ТС – телеметрична система;

УБР – управління бурових робіт.

ВСТУП

Актуальність теми. Комплекс електротехнічних засобів (КЕТЗ) для буріння свердловин належить до класу складних технічних систем і визначається великою кількість властивостей, з яких до числа найбільш важливих відноситься властивість надійності. Надійна робота обладнання є необхідною умовою забезпечення якісної та стійкої роботи при бурінні свердловин.

У вирішенні проблем надійності велике значення мають чинники, які характеризують процес буріння свердловин. До таких чинників належать : тяжкі умови експлуатації, обумовлені чинниками довкілля, наявність агресивних середовищ, можливість утворення вибухонебезпечних сумішей [1, 2]. Також суттєвий вплив спричиняють нестабільність навантаження, концентрація великих потужностей, наявність великої кількості елементів, параметри яких постійно змінюються в часі, коливання напруги при запуску потужних агрегатів [3]. При цьому змінюються властивості матеріалів електроустановок, що спричиняє появу КЗ, які викликають вимкнення електроустановок, тобто перерви в електропостачанні. Перерви в електропостачанні призводять до простою обладнання, зниженню об’єму вихідної продукції тощо. Крім цього, за останні декілька десятиліть спостерігається ускладнення структури та функцій електротехнічних комплексів. При проектуванні широко застосовуються пристрої системної автоматики та високотехнологічне обладнання. Всі ці чинники пояснюють необхідність визначення здатності КЕТЗ забезпечувати безперебійну роботу та важливість аналізу та підвищення надійності електрообладнання.

Недостатній рівень надійності бурового обладнання зумовлює зростання експлуатаційних витрат та часу простою [4]. Окрім цього, при недостатньому рівні надійності функціонування обладнання раптові відмови вузлів та деталей внаслідок порушення встановленої технології буріння можуть призвести до важких аварій, витрати на ліквідацію яких будуть досить великими [4, 5].

Існуючі засоби та заходи для забезпечення надійності функціонування тільки частково враховують вище зазначені чинники. У зв’язку з цим необхідний є повний аналіз причин виходу з ладу електротехнічних засобів, який дасть змогу створити математичну модель комплексу, використовуючи системний підхід. Разом з тим потрібно враховувати і енергетичні параметри при бурінні свердловин, які повинні підтримуватись на оптимальному рівні.

Тому дослідження, спрямовані на підвищення надійності функціонування КЕТЗ з метою забезпечення безперебійної подачі електроенергії та роботи електрообладнання за умови мінімальних втрат та невеликих капіталовкладень, є досить актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є частиною планових науково-дослідних робіт за темою «Науково-методологічні основи діагностування та управління у нафтогазовій промисловості для оптимізації витрат енергоресурсів» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ №0107U001560) та «Підвищення енергоефективності та надійності функціонування електротехнічних комплексів нафтової і газової промисловості» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ №0110U005845). Автор брала участь у виконанні вищевказаних робіт як виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення надійності функціонування електротехнічного обладнання системи електропостачання електробура (СЕП ЕБ) шляхом розроблення організаційних та технічних заходів і засобів з урахуванням вимог до якості електроенергії та мінімізації економічних витрат.

Для досягнення зазначеної мети в роботі необхідно вирішити такі основні задачі:

- комплексний аналіз причин виходу з ладу електротехнічних засобів для буріння свердловин електробуром з врахуванням особливостей роботи обладнання;

- розроблення математичної моделі надійності функціонування КЕТЗ для буріння свердловин електробуром з врахуванням умов експлуатації;

- розроблення організаційних та технічних заходів з підвищення рівня надійності електротехнічних засобів для буріння свердловин;

- оцінювання впливу запропонованих заходів на показники надійності електрообладнання бурової установки;

- дослідження впливу вищих гармонік струму на нагрів кабельних секцій та розроблення заходів щодо його зниження.

Об'єктом дослідження є електротехнічний комплекс для буріння свердловин електробуром.

Предметом дослідження є заходи і засоби з підвищення рівня надійності електротехнічного комплексу для буріння свердловин.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використані такі методи дослідження: методи математичної статистики для накопичення, систематизації та оброблення експлуатаційних статистичних даних про надійність електрообладнання бурової установки (БУ), методи теорії надійності для оцінювання показників надійності обладнання, метод простору станів для математичного моделювання надійності СЕП електробура, чисельні методи розв’язування систем рівнянь, які описують надійність електротехнічного комплексу та методи математичного аналізу отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному.

- Вперше запропоновано метод оцінювання комплексних показників надійності електрообладнання системи електропостачання електробура з врахуванням одиничних показників надійності її елементів та механізму формування відмов, які описуються законом Вейбула-Гнеденка, що дає можливість оцінити ефективність заходів з підвищення надійності електрообладнання бурової установки.

- Удосконалено метод якісного оцінювання причин, що обумовлюють відмови електрообладнання бурових установок, який полягає у деталізації технологічних, інформаційних та людських факторів шляхом врахування умов експлуатації та особливостей роботи обладнання, що дозволяє визначити можливі шляхи підвищення надійності функціонування цього обладнання.

- Удосконалено математичну модель надійності СЕП електробура, яка, на відміну від існуючих, враховує особливості експлуатації складових елементів з частим монтажем-демонтажем бурового обладнання і дозволяє прогнозувати ймовірність перебування електробурової установки в різних станах.

Практичне значення одержаних результатів. Синтезована в дисертації математична модель надійності електробурового обладнання може використовуватись для дослідження впливу часу аварійного простоювання та часу технологічної зупинки на кількісні показники надійності обладнання. Встановлено вплив кількості відмов на значення додаткових капіталовкладень в спорудження свердловини. Результати дисертаційної роботи впроваджені на БУ Прикарпатського Управління бурових робіт (УБР) у вигляді алгоритму контролю опору ізоляції системи струмопідводу ЕБ, що підтверджено відповідним актом від 1.09.2011 р. Результати теоретичних та експериментальних досліджень використано в навчальному процесі під час проведення занять з таких дисциплін: «Математичне моделювання систем електропостачання», «Основи електрифікації підприємств нафтогазової промисловості», «Надійність електропостачання» для студентів спеціальності 7.050701 – Електротехнічні системи електроспоживання, що підтверджено відповідним актом від 14.09.2011 р.

Особистий внесок здобувача. Усі результати, які складають основний зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно.

У роботах, опублікованих у співавторстві, особисто здобувачеві належить: у [2, 13] – визначення одиничних показників надійності електробурового обладнання за даними Прикарпатського УБР та одержання їх графічних залежностей від часу; у [3, 10] – проведення аналізу відмов занурюваного обладнання, визначення чинників важких умов експлуатації крупних агрегатів бурових установок; у [4, 14] – розроблення блок-діаграми віртуального приладу в середовищі LabView; у [5] – удосконалення якісного методу визначення причин відмов електробурового обладнання шляхом врахування умов експлуатації та особливостей роботи обладнання; у [6] – оцінювання комплексних показників надійності з урахуванням одиничних показників за умови механізму формування відмов, що описується законом Вейбула-Гнеденка; у [7] – визначення додаткових капіталовкладень на спорудження свердловини, що зумовлені відмовами обладнання; у [8] – визначення кількісних показників надійності системи електропостачання електробурів; у [9] – визначення комплексних показників надійності бурового обладнання за різних значень оптимального рівня ймовірності безвідмовної роботи.

Результати досліджень, викладені у зазначених публікаціях, були отримані в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на міжнародній науково-технічній конференції «Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці, ІФНТУНГ-40» (м. Івано-Франківськ, 2007 р.), VІ науково-технічній конференції «Приладобудування 2007: стан і перспективи» (м. Київ, 2007 р.), VI міжнародній науково-технічній конференції «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств» (м. Маріуполь, 2008 р.), V міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання» (м. Івано-Франківськ, 2008 р.), І міжнародній науково-технічній конференції «Нафтова енергетика: проблеми та перспективи» (м. Івано-Франківськ, 2009 р.), ХІІ міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах» (м. Кременчук, 2010р.), міжнародній проблемно-науковій міжгалузевій конференції «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2010)» (м. Бучач, 2010 р.), международной научно-технической конференции, посвященной 55-летию Тюменского государственного нефтегазового университета (г. Тюмень, 2011г.), І Міжнародній науково-технічній конференції «Оптимальне керування електроустановками ОКЕУ-2011» (м. Вінниця, 2011р.).а також на наукових семінарах кафедри електропостачання і електрообладнання промислових підприємств (2007-2011 рр.).

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 15 робіт, серед яких 7 – статті у наукових фахових виданнях (1 стаття без співавторів), 2 – статті у інших виданнях, 6 – тези доповідей на конференціях (3 тези доповідей без співавторів).

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (112 найменувань), семи додатків. Основний зміст викладений на 115 сторінках друкованого тексту, містить 31 рисунок, 16 таблиць. Загальний обсяг дисертації –  164 сторінки.

# Висновки

У дисертаційній роботі вирішене актуальне науково-прикладне завдання підвищення надійності функціонування електротехнічного комплексу для буріння свердловин, що полягає в розробленні організаційних та технічних заходів і засобів з урахуванням вимог до якості електроенергії та мінімізації економічних витрат.

Отримані такі нові результати.

- Проведено аналіз існуючих методів визначення надійності електробурового обладнання, який показав, що чинники відмов, які враховуються цими методами, не відображають в повній мірі сучасних умов експлуатації елементів бурових установок в нафтоносних районах України. Ідентифіковано характерні причини відмов елементів електротехнічного комплексу для буріння свердловин з урахуванням умов Прикарпатського регіону, що дозволило розширити та деталізувати якісний метод аналізу чинників, що впливають на надійність електрообладнання.

- На основі ретроспективних методів оцінки надійності встановлено механізми формування відмов основних елементів комплексу електротехнічних засобів електробуріння, які підпорядковуються закону Вейбула-Гнеденка. Це дало змогу розрахувати та проаналізувати одиничні показники надійності елементів системи електропостачання електробура.

- Удосконалено математичну модель надійності функціонування системи електропостачання електробура на основі простору станів, яка враховує не тільки стан аварійного простоювання та відновлення працездатності, а й стан технічних зупинок системи, зумовлених технологією буріння. Запропонована модель дає змогу визначити рівень ймовірності перебування системи в різних станах в певний момент часу з врахуванням специфіки роботи електробурового обладнання, зокрема його частий монтаж-демонтаж.

- Запропоновано метод оцінювання комплексних показників надійності обладнання СЕП ЕБ шляхом врахування одиничних показників надійності та механізму формування відмов за законом Вейбула-Гнеденка. Отримані залежності комплексних показників надійності від часу відновлення працездатності та середнього часу напрацювання на відмову вказують на шляхи підвищення рівня надійності елементів КЕЗЕБ.

- Показано доцільність проведення додаткового контролю стану ізоляції струмопровода електробура під час технологічних зупинок обладнання в процесі буріння. Зазначений захід дає змогу знизити коефіцієнт простоювання СЕП електробура через відмови кабельних секцій в середньому на 15% за рахунок збільшення середнього напрацювання на відмову секцій струмопроводу.

- Для визначення додаткових капіталовкладень у спорудження свердловини, які зумовлені відмовами елементів системи електропостачання електробура, запропоновано за сумарний час простоювання обладнання через відмови враховувати тільки повний час заміни пошкоджених засобів на справні в умовах бурової установки. Показано, що час транспортування пошкодженого обладнання до ремонтної служби і назад та власне час ремонту елементів доцільно не враховувати, оскільки цей час є непродуктивним.

- Визначено енергетичний вплив вищих гармонік струму на дисипативні втрати енергії в кабельних секціях КСТ1, якими подається живлення на двигун електробура. Виявлено взаємозв’язок між рівнем дисипації енергії в кабельних секціях та терміном їх служби. Запропоновано розділити кола живлення електробура та допоміжного бурового електрообладнання, що сприятиме відмежуванню джерел вищих гармонік від іншого основного обладнання електротехнічного комплексу для буріння свердловин.

- Розроблений алгоритм контролю опору ізоляції системи струмопідводу ЕБ був впроваджений на бурових установках Прикарпатського УБР. Запропоновані організаційні та технічні заходи зумовили підвищення рівня надійності основного електрообладнання СЕП електробура, зокрема підвищення середнього напрацювання на відмову кабельних секцій струмопровода та зниження середнього часу відновлення роботоздатності, і, як наслідок, зниження коефіцієнту простоювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Фоменко Ф.Н. Бурение скважин електробуром [Текст] / Ф.Н. Фоменко. – М.: «Недра», 1974. – 272 с.

- Электробурение: Труды ВНИИБТ. Выпуск ХI [Текст] / ведущий ред. И.В. Вольный. – М.:  Гортоптехиздат, 1964. – 148 с.

- Меньшов Б.Г. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности: Учеб. для вузов. [Текст] / Б.Г.Меньшов, М.С.Ершов, А.Д. Яризов. – М.: ОАО «Издательство «Недра», 2000. – 487с. – ISBN 5-247-03867-3.

- Бабаев С.Г. Основы теории надежности нефтепромыслового оборудования [Текст]/ С.Г. Бабаев. – Баку: Издание АзИНЕФТЕХИМа, 1976. – 94с.

- Мкртычан Я.С. Повышение эффективности эксплуатации буровых насосных установок [Текст]/ Я.С. Мкртычан. – М.:  Недра, 1984. – 207 с.

- Федорів М.Й. Аналіз надійності ремонтопридатного електрообладнання систем електропостачання бурових установок [Текст] / М.Й.Федорів, І.В.Гладь, У.М.Маскевич // Методи та прилади контролю якості. – 2007. – № 19. – С. 60-65. – ISSN 1993-9981.

- Федорів М.Й. Аналіз надійності ремонтопридатного електрообладнання систем електропостачання бурових установок [Електронний носій] / М.Й.Федорів, І.В.Гладь, У.М.Маскевич // Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічній конференції «Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці, ІФНТУНГ-40». –  Івано-Франківськ, 16 – 20 квітня 2007.

- Николин У.М. Аналіз експлуатаційної надійності електробурового обладнання [Текст] / У.М. Николин // V Міжнар. науково-технічна конференція і виставка «Сучасні прилади, матеріали і технології діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання»: збірник тез доповідей. –Івано-Франківськ, 2 – 5 грудня 2008. – С.179-181.

- Федорів М.Й. Підвищення надійності комплексу електротехнічних засобів для електробуріння [Текст] / М.Й. Федорів, І.В. Гладь, У.М. Николин, А.І. Поточний // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2008. – №30 – С.204-209.

- Федорів М.Й. Підвищення надійності комплексу електротехнічних засобів для електробуріння [Текст] / М.Й.Федорів, І.В. Гладь, У.М. Маскевич, А.І. Поточний // VI міжнародна науково-технічна конференція «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств»: Збірник праць. –  Маріуполь, 21 – 23 квітня 2008. – С. 346 – 349.

- Федорів М.Й. Дослідження комплексних показників надійності електрообладнання системи електропостачання електробура [Текст] / М.Й. Федорів, У.М. Николин, А.І. Поточний, А.В. Чуйко // Нафтогазова енергетика. – 2010. – №1(12) – С.80 – 85. – ISSN 1993–9868.

- Федорів М.Й. Аналіз причин відмов основного електрообладнання комплексу для буріння свердловин [Текст] / М.Й. Федорів ,У.М. Николин, С.В. Костишин // Нафтогазова енергетика. – 2009. – №2(11) – С.62 – 65. – ISSN 1993–9868.

- Федорів М.Й. Дослідження впливу відмов елементів системи електробура на величину загальних капіталовкладень [Текст] / М.Й. Федорів, У.М. Николин // Вісник Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського. – 2010. – №3(62) – С.112 – 114. – ISSN 1995-0519.

- Николин У.М. Використання марковських моделей у визначенні показників надійності електробурового обладнання [Текст] / У.М. Николин. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – №6 – С. 64 – 66. – ISSN 1997-9266.

- Николин У.М. Математична модель малонадійних елементів системи електропостачання електробура на основі використання методу простору станів [Текст] / У.М. Николин // ІХ міжнар. науково-техн. конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»: Збірник матеріалів конференції. – Кременчук, 19 – 21 травня 2011. – С. 210 – 211. – ISSN 2079–5106.

- Николин У.М. Определение надежности элементов системы токоподвода электробура с использованием метода пространства состояний [Текст] / У.М. Николин // Нефть и газ Западной Сибири: материалы Междунар. науч.-техн. конф., посвященная 55-летию Тюменского государственного нефтегазового университета. Т1. – Тюмень, 12 – 14 октября 2011. – С. 114 – 117.

- Гладь І.В. Проблеми та принципи проектування універсального апаратно-програмного комплексу для енергетичних обстежень електромереж [Текст] / І.В. Гладь, І.Д. Галущак, А.І. Поточний, У.М. Маскевич, Я.В. Бацала, О.І. Кіянюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – №3(28)– С.83-87. – ISSN 1993–9973.

- Гладь І.В. Застосування сучасних давачів струму і напруги в системах контролю енергетичних параметрів електроприводів [Текст] / І.В.Гладь, М.Й.Федорів, У.М.Маскевич // Збірник тез доповідей VІ науково-технічної конференції «Приладобудування 2007: стан і перспективи». –  Київ, 24-25 квітня 2007. – С.272.

- Николин У.М. Математичні моделі надійності основних елементів системи електропостачання електробура [Текст] / У.М. Николин, А.І. Поточний, М.Й. Федорів // Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2010. – № 6 – С.368-371.

- Николин У.М. Комплексні показники надійності електрообладнання бурової установки [Текст] / У.М. Николин, А.І. Поточний, М.Й. Федорів // Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2010. – № 6 – С.372-377.

- Магун М.Я. Досвід використання гуманно-калієвого реагенту лінгоксин для забезпечення стійкості стовбура свердловин [Текст] / М.Я. Магун, С.А. Гурський, О.Є. Забільська, Р.В. Зіньков // Нафтова і газова промисловість. - м.Київ. – 2008. – №1. – С. 36 - 38. . – ISSN 0548-1414.

- Бобрицкий Н.В. Основы нефтяной и газовой промышленности: Учебник для техникумов. [Текст] / Н.В. Бобрицкий, В.А. Юфин – М.: Недра, 1988. – 200 с. – ISBN 5-247-00224-5.

- Меньшов Б.Г. Электрооборудование нефтяной промышленности: Учеб.для техникумов. [Текст] / Б.Г. Меньшов, И.И. Суд, А.Д. Яризов. – М.: Недра, 1990. – 365с. – ISBN 5-247-01646-7.

- Офіційний сайт заводу «Потенціал» http://www.potencial.com.ua

- Лубяный Д. Инновационные мероприятия в области строительства скважин на месторождениях Татарстана и Западной Сибири [Текст] / Д. Лубяный, Е. Шафиркин // Нефть и капитал. – 2003. – № 2.

- Манов Н.А. Классификация задач анализа и синтеза надежности электроэнергетических систем. [Текст]/ Н.А. Манов – Сыктывкар, 2002.– 40с.

- Надежность систем электроснабжения [Текст]/ В.В.Зорин, В.В.Тисленко, Ф.Клеппель, Г.Адлер. – К.: "Вища школа", 1984 – 192 с.

- Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике [Текст] / Ю.Б.Гук. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр.отд-ние, 1990. – 208 с. – ISBN 5-283-04432-7.

- Гук Ю.Б. Анализ надежности электроэнергетических установок [Текст]/ Ю.Б.Гук. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр.отд-ние, 1988. – 224 с. – ISBN 5-283-04387-8.

- Фокин Ю.А. Оценка надежности систем электроснабжения [Текст] / Ю.А. Фокин, В.А.Туфанов. – М.:  Энергоиздат, 1981. – 224 с.

- Васильев В.Г. О совершенствовании методики оценки надежности электроснабжения [Текст] / В.Г.Васильев, М.А. Колесов // Материалы ІІ международ. науч.-практ. интернет-конференции «Энерго- и ресурсосбережение – ХХІ век». – Орел: Издат. дом «Орлик», 2004. – С. 150 – 152. – ISВN 5-93932-080-5.

- Повышение надежности и эффективности электрооборудования и устройств электроснабжения предприятий нефтегазовой промышленности в условиях Западной Сибири и Крайнего Севера: обзорная информация. ВНИИОЭНГ. Сер.”Машины и нефтяное оборудование” [Текст] / Б.Г.Меньшов, Ю.С.Жуков, В.И.Ящерицын, М.С.Ершов. – М.: Типография ХОЗУ Миннефтепрома, 1981. – 44 с.

- Бабаев С.Г. Повышение надежности оборудования применяемого для бурения на нефть и газ [Текст] / С.Г. Бабаев, Ю.А. Васильев – М.: Машиностроение, 1972. – 160с.

- Федорив М.И. Разработка методов расчета и прогнозирования надежности электроснабжения электробуров: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.09.03 [Текст] / Михаил Йосипович Федорив. – М.:1989. – 20 с.

- Гладь І.В. Контроль та регулювання напруги живлення електробура [Текст] / І.В.Гладь, М.Й.Федорів // Матеріали ІІ Між нар. науково-практ. конф. «Динаміка наукових досліджень, 2003». – Дніпропетровськ, 2003. – С.31-32.

- Гладь І.В. Система контролю параметрів електроспоживання електробура [Текст] / І.В. Гладь // Матеріали ІІ Між нар. науково-практ. конф. «Приладобудування 2003: стан і перспективи». – К.: ПБФНТУУ «КПІ», 2003. – С.176-177.

- Биллинтон Р. Оценка надежности электроэнергетических систем: пер.с англ. [Текст] / Р. Биллинтон, Р. Алан. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288с. – ISBN 5-283-02433-4.

- Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический поход: пер. c нем [Текст] / Ф. Байхельт, П. Франкен. – М.: Радио и свіязь, 1988. – 392с. – ISBN 5-256-00053-5.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер. с анг. под ред. Гнеденко Б.В. [Текст] / Р. Барлоу, Ф.Прошан. – М.: Издательство «Советское радио», 1969. – 488с.

- Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических системах: пер. с англ. под ред. Ю.Н.Руденко [Текст] / Дж. Эндрени. – М.: Энергоатомиздат, 1983.-336с.

- Розанов М.Н. Надежность электроэнергетических систем : 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.Н. Розанов – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 200с.

- Керимова Л.С. Оценка комплексних показателей надежности на стадии проектирования [Текст] / Л.С. Керимова // Надежность и сертификация оборудования для нефти и газа. – 2001. – № 1 – С.21-24.

- Wendai Wang. Reliability block diagram simulation techniques applied to the IEEE Std. 493 Standard network. [Text] / Wendai Wang. J.M. Loman, R.G. Arno, P. Vassiliou, E.R. Furlong, D.Ogden // IEEE Transaction on industry applications. – 2004. – Vol. 40, № 3.

- Головаш А.Н. Использование теории графов в анализе надежности технических систем [Текст] / А.Н. Головаш, В.С. Наговицын, В.Г. Шахов // Контроль. Диагностика. – 2003. – № 3(57) – С.49-55.

- Сулейманов В.Н. Оценка надежности электрических сетей как процесс принятия решения в экспертной системе [Текст] / В.Н. Сулейманов, И.А. Котов // Енергетика и электрификация. – 1998. – № 2-3 – С.21-24.

- Ionescu D. Efficient computational techniques for power systems reliability assessment [Electronic resource] / D. Ionescu, A. Ulmeanu. – On-line: http://www.math.ntnu.no/mmr2002/papers/invited/Ionescu.New.pdf.

- Бевз С.В. Графо-аналітичний розрахунок схем надійності на ЕОМ [Текст] / С.В. Бевз, В.В. Войтко, С.М.Бурбело // Автоматика. – 2007. – № 2 – С.126-129.

- Zorkaltsev V.I. Models for Estimation of Power Shortage in Electric Power Systems [Electronic resource] / V.I. Zorkaltsev, G.F. Kovalev, L.M. Lebedeva // IEEE Power Technical Conference, Russia. – 27-30 June 2005. – On-line: http://www.sei.irk.ru/articles/2005.10.pdf.

- Ranade S. Identification of chains of events leading to catastrophic failures of power system [Text] / S. Ranade, R. Kolluru, J. Mitra // Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems. – May 23-26, 2005. – pp. 4187-4190.

- Le Xu Analysis of Tree-Caused Faults in Power Distribution Systems [Text] / Le Xu, Mo-yuen Chow, Leroe S. Taylor // Proceedings of Power Systems Conf. and Exposition. – Oct.29 – Nov.1, 2006. – pp. 1221-1227.

- Zhang J. Quantifying transmission reliability margin / J. Zhang, I. Dobson, F. Alvarado. // IEEE Transactions on Power Systems. – 2002. – pp. 1-5.

- Dobson I. Complex system analysis of series of blackouts: cascading failures, criticality, and self–organization [Text] / I. Dobson, B. Carreras and others // Bulk Power System Dynamics and Control. – 2004. – Vol. VI.

- Rios М.А. Value of security: modeling time-dependent phenomena and weather conditions [Text] / М.А. Rios, D.S. Kirschen, D. Jawayeera, D.P. Nedic, R.N. Allan // IEEE Transaction on Power Systems. – 2002. – Vol. 11, № 3. – pp. 543-548.

- Pepyne D.P. Vulnerability assessment and allocation of protection resources in power systems [Text] / D.P. Pepyne, C.G. Panayiotou, C.G. Cassandras, Y.-C. Ho. // Proceedings of the American Control Conf. – 2001. – Vol. 6. – pp. 4705-4710.

- Ковалев А.П. Метод расчета надежности электроснабжения узлов нагрузки с учетом отказов в срабатывании защитных комутацыонных аппаратов [Текст] / А.П.Ковалев, В.П.Муха, О.А.Шевченко, В.В.Якимишина // Наук. праці Донецього держ. техн. у-ту. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – Вип. 41. – С. 107-113.

- Лозинський О.Ю. Синтез моделей надійності на основі методу Монте-Карло із застосуванням концепції простору станів [Текст] / О.Ю. Лозинський, С.В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування. Теорія та практика. — 2004. — №522. — С.78-84. — ISSN 0321-0499.

- Жежеленко И.В. Надежность работы электрооборудования при пониженом качестве электроэнергии [Текст] / И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко, А.В. Горпинич, И.А. Швецова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2005. – № 15 – С.25-29.

- Жежеленко И.В. Определение показателей функциональной надежности электрооборудования [Текст] / И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко, А.В. Горпинич // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2003. – № 13. – С. 1-4. ISSN 2225-6733.

- Wenyuan Li Application of аging failure models in power system reliability evaluation [Electronic resource] / Li Wenyuan. // Electricity today. – 2003. - № 6. – On-line: http://www.electricity-today.com/ et/issue0603 /aging_failure.pdf.

- Bahadoorsingh S. The Relationship Between Insulation Ageing and Power Network Performance [Text] / S. Bahadoorsingh, S.M. Rowland // Proceedings of IEEEConf. On Solid Dielectrics. – June, 2007. – pp. 180-183.

- Wenyuan Li. Evaluating unavailability of equipment aging failures [Electronic resource] / Li Wenyuan, Steven Pai // IEEE Power Engineering Review. – 2002. -  On-line: http://users.ntua.gr/stpapath/paper_1.14.pdf

- O’Connel K. Cable Heating Effects due to Harmonic Distortion in Electrical Installations [Electronic resource] / K. O’Connel, M. Barrett and others // International Association of Engineers. – 2012. – Vol. 978-988-19251-3-8. – pp. 1-6. – On-line: http://eleceng.dit.ie/papers/229.pdf.

- Жежеленко И.В. Расчет надежности силовых трансформаторов при наличии несинусоидальности и несимметрии напряжений [Текст] / И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко, А.В. Горпинич // Вісник приазовського державного технічного університету.– 2004.– № 14– С.1-6.

- Александров Д.С. Надёжность и качество электроснабжения предприятий: учебное пособие [Текст] / Д. С. Александров, Е. Ф. Щербаков. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 155 с. – ISBN 978-5-9795-0828-3.

- Ишемгужин И.Е. Оценка технического состояния глубинного бурового оборудования с использованием выбросов случайных колебаний осевой загрузки [Текст] / И.Е. Ишемгужин, Э.Ш. Имаева– г.Уфа, Нефтегазовое дело, 2008 – С.34-38.

- Замиховский Л.М. Техническая диагностика погружных электроустановок для добычи нефти. [Текст] / Л.М. Замиховский, В.П. Калявин. – Снятын: Прут Принт, 1999. – 234c. – ISBN 966-7325-31-8.

- Кутін В.М. Комбінована система діагностування систем електропостачання постійного та змінного струму (теорія, дослідження та розробка): автореф. диc. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.09.03. [Текст] / В.М. Кутін. – Дніпропетровськ, 2002.

- Грабко В.В. Моделі та системи технічної діагностики високовольтних вимикачів. Монографія [Текст] /В.В. Грабко, Б.І. Мокін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. – 74 с. – ISBN 966-7199-68-1.

- Грабко В.В. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинус них конденсаторів. Монографія [Текст] / В.В. Грабко, М.П. Боцула. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 144 с. – ISBN 966-641-069-9.

- Кучер В.Я. Основы технической диагностики и теории надежности [Текст] / В.Я. Кучер. – СПб.: СЗТУ, 2004. – 48 с.

- ДСТУ 2860 – 94. Надійність техніки. Терміни та визначення. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України. – 91 с.

- ДСТУ 2861 – 94. Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення. – Чинний від 1997-12-08. – К.: Держстандарт України. – 32 с.

- Палашкин Е.А. Справочник механика по глубокому бурению [Текст] / Е.А. Палашкин. 2-е узд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1981. – 510 с.

- Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства: в 5 кн.: практ. пособие / под ред. В.А. Веникова. Кн 3. Надежность и эффективность электрических систем / Ю.А. Фокин. – М.: Высш. Школа, 1989. – 151 с. ISBN 5-06-000455-4.

- Артим В.І. Підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти і газу: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.05.12-машини нафтової і газової промисловості: захищена 23.11.2010 [Текст] / В.І. Артим. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 389 с.

- Закиров Н.Н. Теория и практика повышения эффективности работы, надежности и долговечности буровых шарошечных долот: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук [Текст] / Н.Н. Закиров. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2004. – 22 с.

- Байков И.Р. Методы анализа надежности и эффективности систем добычи и транспорта углеводородного сырья [Текст] / И.Р. Байков, Е.А. Смородов, К.Р. Ахмадуллин. – М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2003. – 275 с. – ISBN 5-8365-0158-0.

- Жежеленко И.В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях [Текст] / И.В. Жежеленко, М.Л. Рабинович, В.М. Божко – К.: Техніка, 1981. – 160 с.

- Надежность взрывозащищенного и рудничного электрооборудования [Текст] / А.И. Быков, Б.Н. Ванеев, В.Д. Главный и др.; под ред. Б.Н. Ванеева. – М.: Недра, 1979 (Серия «Надежность и качество»). – 302 с.

- Карпаш О.М. Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях [Текст] / О.М. Карпаш, А.О. Снарський, П.М. Райтер, М.О. Карпаш. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-694-084-4.

- Климов А.М. Надежность технологического оборудования: учебное пособие [Текст] / А.М. Климов, К.В. Брянкин. – 2-е изд., стер. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 104 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0750-6.

- Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. [Текст] / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Буртаев Ю.Ф. Статистический анализ надежности обьектов по ограниченной информации [Текст] / Ю.Ф. Буртаев, В.А. Острейковский – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 240 с. - ISBN 5-283-03618-9.

- Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем [Текст] / Г.В.Дружинин. – М.: Энергия, 1977. – 536с.

- Канарчук В.Є. Надійність машин: Підручник [Текст] / В.Є. Канарчук, С.К. Полянський, М.М. Дмитрієв – К.: Либідь,2003. – 424 с. – ISBN 966-06-0215-4.

- Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения: Учеб. Пособие [Текст] / В.А. Анищенко. – Минск: УП «Технопринт», 2001. – 160 с.

- Коняхин И.А. Методы и средства моделирования ОЭС (анализ надежности): Учеб. Пособие [Текст] / И.А. Коняхин. – Санкт-Петербург, 2005. – 50 с.

- Перельман О.М. Статистический анализ надежности погружных установок в реальних условиях эксплуатации [Електронний ресурс] / О.М. Перельман, С.Н. Пещеренко, А.И. Рабинович, С.Д. Слепченко // Режим доступу: http://scilance.com/library/book/2205.

- Станжицький О.М. Основи математичного моделювання: Навчальний посібник [Текст] / О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран, Л.Д. Гординський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський Університет», 2006. – 96с.

- Титов Н.Н. Повышение эффективности и надежности АСДУ электроэнергетических систем на базе новых оперативно-информационных комплексов: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук спец. 05.14.02 [Текст] / Н.Н. Титов. – Харьков, 2006. – 22 с.

- Джус А.П. Прогнозування довговічності елементів бурильної колони індикаторами втоми: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.12-машини нафтової і газової промисловості: захищена 06.07.2011 [Текст] / А.П. Джус. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 175 с.

- Лисканич М.В. Підвищення експлуатаційної надійності бурильної колони в умовах вібраційного навантаження: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.05.12-машини нафтової і газової промисловості [Текст] / М.В. Лисканич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. – 380 с.

- Замиховский Л.М. Повышение эксплуатационной надежности погружных электроустановок для добычи нефти: дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук [Текст] / Л.М. Замиховский. – Ивано-Франковск: ИФГТУНГ, 1995. – 497 с.

- Лежнюк П. Д. Оцінка якості оптимального керування критеріальним методом. Монографія. [Текст] / П.Д. Лежнюк, В.О. Комар – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 107 с. – ISBN 966-641-201-2.

- Райншке К. Оценка надежности систем с помощью графов [Текст] / К. Райншке, И.А. Ушаков. – М. : Радио и связь, 1980. – 208 с. – ISBN 5-256-00004-7.

- Рыжкин А.А. Основы теории надежности: Учеб. Пособие [Текст] / А.А. Рыжкин, Б.Н. Слюсар, К.Г. Шучев. – Ростов н./Д: Издательский центр ДГТУ, 2002. – 182 с. – ISBN 5-7890-0209-9.

- Михайлов В.В. Надежность электроснабжения промышленных предприятий [Текст] / В.В.Михайлов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 152с.

- Таран В.П. Диагностирование электрооборудования [Текст] / В.П. Таран. – К.: Техніка, 1983. – 200 с.

- Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования [Текст] / Е.А. Богданов. – М.: Высш. школа, 2006. – 276 с. – ISBN 5-06-005442-Х.

- Схиртладзе А.Г. Надежность и диагностика технологических систем : учеб. [Текст] / А.Г. Схиртладзе, М.С. Уколов, А.В. Скворцов ; под ред. А.Г. Схиртладзе. – М.: Новое знание, 2008. – 518 с. – ISBN 978-5-94735-139-2.

- Инструкция по технологии бурения электробурами нефтяных и газовых скважин. / Утв. Упр. по развитию техники, технологии и организации бурения Миннефтепрома 25.12.1973 [Текст] / Гельфрат Я. А., Фоменко Ф. Н., Дубаев А. К. и др. – М.: ВНИИБТ. – 1974. – 100 с.

- Яковлєв А.І. Надійність занурюваних асинхронних електродвигунів та їхня оцінка: науково-виробниче видання [Текст] / А.І.Яковлєв, Ю.М.Стеценко, Ю.Ю.Стеценко. – Харків:  Бурун Книга, 2007. – 96 с. –  ISBN 966-8942-120-4.

- КучерА.Г. Прогнозирование отказов и оптимизация потребности материально-технических средств авиакомпании [Текст] / А.Г. Кучер, А. Мустафа // Вісник НАУ. – 2007. – № 1. – С.107-112. – ISSN 1813-1166.

- Горпинич О.В. Оцінка надійності електричного обладнання при зниженій якості електричної енергії:  автореф. дис… канд.техн.наук, спец. 05.14.02. [Текст] / О.В. Горпинич. – Донецьк, 2005. – 21 с.

- Овчаренко А.С. Повышение эффективности электроснабжения промышленных предприятий. [Текст] / А.С. Овчаренко, Д.И. Розинський – К.: Техника, 1989. – 287 с. – ISBN 5-335-00057-0.

- Caramia P. Estimation of thermal life of MV/LV cables in presence of harmonics and moisture migration [Electronic resource] / P. Caramia, G. Carpinelli, A. Russo, P. Verde // IEEE Power Tech. Conf. – June 23-26, 2003. – On-line:  www.labplan.ufse.br/congressos/Powertech/papers/506.pdf.

- Hung O. Elements of a power system risk analysis and reliability study [Electronic resource] / O. Hung, W. Gough // Proceedings of Petroleum and Chemical Industry Conf. – 23-25 Sep. 2006. – pp. 163-168. On-line: www.ieee.com/Publication_folder/Conference_paper_folder/Hung_163.pdf.

- Дорошенко А.И. Учет активного сопротивления при расчете систем электроснабжения с несинусоидальными токами [Текст] / А.И. Дорошенко., Н.К. Динь., Е.В. Грачевская // Електромашинобудування та електрообладнання. – 2008. – № 71. – С.38-41. – ISSN 0132-392X.

- Чунихин А.А. Электрические апараты: Общий курс [Текст] / А.А. Чунихин. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с. – ISBN 5-283-00499-6.

- Практическое руководство по расчету температуры в скважинах нефтегазоносных районов СССР [Текст]. – Краснодар: ВНИИКРнефть, 1976. – 120 с.

- Ясинський Ю.О. Прогнозування технічного стану ізоляції електрообладнання з урахуванням якості споживаємої електроенергії [Текст] / Ю.О. Ясинський, А.О. Немчинов, О.М. Нікішин // Системи обробки інформації. – 2010. – № 9(90 ). – ISSN 1681-7710.

Федоров М.М. Оценка сроков службы изоляции электромашин [Текст] / М.М. Федоров, А.И. Лужнев, А.Е. Бероев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2011. – № 10 (180). – С. 200 – 203. – ISSN 2074-2630.