ДИПЛОМНА РОБОТА

з предмету: “Екологія гірничого виробництва”

на тему: „Екологія гірничого виробництва: Житомирське родовище глин, піску і каоліну„

ЗМІСТ

ВСТУП	3

РОЗДІЛ І. Характеристика об’єкта дослідження	5

1.1. Фізико-географічна характеристика району підприємства Житомирське родовище глин, піску і каоліну	5

1.2. Характеристика сировини. Фізико механічний склад сировини та готової продукції	6

РОЗДІЛ ІІ. Спеціальна частина	16

2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище	16

2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн	17

2.3. Вплив гірничих розробок на водний басейн	26

2.4. Вплив гірничих розробок на земну поверхню та ландшафти	35

2.5. Раціональне використання корисних копалин розкривних та вміщуючи порід	45

2.6. Радіаційний вплив гірських порід на оточуюче середовище	55

2.7. Електромагнітний, шумовий і вібраційний вплив техногенного, транспортного та енергетичного обладнання на оточуюче середовище	62

2.8. Вплив гірничих розробок на рослинний і тваринний світ	68

РОЗДІЛ ІІІ. Розрахункова частина	72

3.1. Способи та засоби охорони повітряного басейну	72

Висновки	88

Список використаної літератури	101

# ВСТУП

Проблема охорони і раціонального використання земель у наш час надзвичайно актуальна, як у нашій країні, так і в усьому світі.

Під час розробки родовищ корисних копалин, особливо відкритим способом, неминуче руйнується поверхня землі. Природний ґрунтовий покрив змінюється або навіть знищується. Едафічний фактор – ґрунт замінюється на мінеральний субстрат. Знищується природна і культурна рослинність, безплідні пустирі змінюють ліси і поля, знижується природна і культурна рослинність, безплідні пустирі змінюють ліси і поля, знижується дебіт наземних та підземних вод і в цілому погіршується водний режим територій. Незакріплені рослинністю і висушені площі, що складені глибинними розпушеними в процесі розкривних робіт породами, стають вогнищами водної та вітрової ерозії. Зміна екологічних умов на нові, техногенні, зумовлюється також розкривними породами, великою кількістю водорозчинних солей і сірковмісних мінералів.

Вивчення промислового порушення земель показало, що їх географічне положення і фактори, які викликають ці порушення, надзвичайно різноманітні. В результаті порушень поверхні утворюються відвали, кар’єри відкритих розробок родовищ (до відвальних комплексів належать також терикони, що виникають при добуванні корисних копалин підземним способом); шламонагромаджувачі і хвостоховища тощо.

Рішенням цієї проблеми є рекультивація земель. Головне мета рекультивації – повернути до активного народногосподарського використання землі, порушені чи порушувані внаслідок гірничих і деяких інших специфічних робіт, створити на них сільськогосподарські, лісові та інші угіддя, поліпшити умови навколишнього середовища.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показав, що успішна рекультивація з гармонічним поєднанням господарської діяльності і природних закономірностей можлива тільки при комплексному підході до її проведення рекультивація земель як галузь діяльності людини в нашій країні належить до порівняно молодих. На сучасному етапі існують усі можливості й передумови всебічного розширення і поглиблення рекультиваційних робіт.

Вiдводи земель під гiрниче виробництво пов’язані з вилученням бiльшої чи меншої земельної ділянки у землекористувачiв на певний період часу, i, відповідно, скороченням земельних ресурсів країни.

Характерно те, що вилученi у iнших землекористувачiв i порушенi землі стають малопридатними для продуктивного використання в сiльському i лiсовому господарствi, та для iнших цiлей. При цьому процеси природного вiдновлення рослинних покривiв, грунтiв i рельєфiв порушених земель протiкають повiльно або взагалi не вiдбуваються. Сами ж порушення земної поверхнi, як правило, не зникають i стають сталими техногенними формуваннями, тому такi землi пiдлягають штучному вiдновленню. Для вирішення проблеми техногенних порушень ландшафтів використовують різні способи і методи рекультивації земель. Головна мета рекультивації – повернути до активного народногосподарського використання землі, порушені внаслідок гірничих і деяких інших специфічних робіт, створити на них сільськогосподарські, лісові та інші угіддя, поліпшити умови навколишнього середовища.

Метою даної дипломної роботи є оцінка екологічного стану кар’єрів Житомирської області і обґрунтування рекомендацій щодо підвищення їх ефективності з екологічної та економічної точки зору.

Вирішення цієї проблеми надзвичайно актуально для Поліського регіону, враховуючи те, що перспективи його економічного розвитку напряму залежать від розширення та інтенсифікації роботи гірничо-видобувного комплексу.

Водоносний обрій зустрінутий у  бурі глини, що підстилають, пісках. Очікуваний водоприток у кар'єр 10568 м3/доба.

Якість сировини визначалося за ДСТ 9169-59, готової продукції - за ДСТ 530-71.

# 1.2. Характеристика сировини. Фізико механічний склад сировини та готової продукції

Облицювальний камінь повинен володіти необхідними декоративними якостями і визначеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують багаторічну експлуатацію виготовлених з нього споруд. Він застосовується у вигляді блоків для архітектурно-будівельних деталей (орнаментів, барельєфів, колон, виготовлення монументів скульптур) чи у вигляді плит з різною фактурою поверхні для зовнішнього і внутрішнього облицювання стін будинків і споруд, настилання підлог, виготовлення сходових маршів і інших конструкцій.

Для одержання облицювальних матеріалів використовуються різні гірські породи. З міцних, твердих і морозостійких порід (граніт, діорит, габро, лабрадорит, кварцит, базальт, ріолит) одержують матеріали, що застосовуються для зовнішнього облицювання будинків, парапетів, сходів, площадок, плит для настилання підлог у приміщеннях з інтенсивним рухом людських потоків; з порід середньої міцності і м'яких, неморозостійких (мармур, доломіт, вапняк, гіпс, гравертин, туф вулканічний і ін.) виготовляють в основному матеріали для внутрішнього облицювання і благоустрою будинків (облицювання стін, настилання підлог з незначним рухом людських потоків і ін.).

Обов'язковою вимогою для родовищ облицювального каменю є можливість одержання з гірського масиву блоків необхідних розмірів, форми і характеру поверхні, що дозволяє виготовляти стандартні плити й архітектурно-будівельні деталі.

Таблиця 1.1

Обсяг блоків в залежності від виду гірської породи (ДСТ 9479-84)

| Найменування гірських порід | Обсяг блоків, м3, груп |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Граніт, діорит, сієнит, лабрадорит, габро, базальт, діабаз, андезит і ін. вивержені породи, а також кварцит | св. 5,0 до 8,0 | св. 2,5 до 5,0 | св.1,0 до 2,5 | св. 0,4 до 1,0 | св. 0,01 до 0,4 |
| Мармур білий | св. 4,5 до 8,0 | св. 2,0 до 4,5 | св. 1,0 до 2,0 | св.1,0 до 1,0 | св. 0,01 до 0,4 |
| Мармур кольоровий | св.4,5 до 6,0 | св. 2,0 до 4,5 | св. 0,7 до 2,0 | св.0,4 до 1,0 | св.0,01 до 0,4 |

До блоків, що використовуваються для виробництва виробів для внутрішнього облицювання, показники вимоги до морозостійкості не пред'являються.

Для виробництва облицювальних матеріалів, що застосовувуються для сходів і підлог, висувають вимоги по зношуваності: повинна бути не більш 2,2г/см при інтенсивності  руху  менш 500 чоловік/година, 1,5г/см - при інтенсивності руху 500 - 1000 чоловік/година і не більш 0,5г/см - при інтенсивності руху більш 1000 чоловік/година.

Однак для повної оцінки фізико-механічних властивостей облицювального каменю визначення тільки зазначених показників недостатньо. Поряд з ними визначається об'ємна маса, щільність, пористість, водопоглинання і відсоток водонасичення. У залежності від області застосування іноді додатково визначається опір удару, величина модуля пружності і коефіцієнт лінійного розширення. При розвідці родовищ визначається вихід з гірської маси окремих видів товарної продукції, установлюються дані за технологією й економікою обробки каменю: швидкість і витрата енергії на розпилювання, фрезерування і полірування.

Об'ємна маса каменю є показником, що визначає масу виготовлених з нього будівельних конструкцій, що важливо враховувати при проектуванні і

# РОЗДІЛ ІІ. Спеціальна частина

# 2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище

Перед розробкою родовищ корисних копалин проводять геологорозвідку для визначення якості і кількості певної сировини. Існує 4 види сучасної геологорозвідки:

- Геологорозвідка з використанням бурових верстатів.

При бурінні геологорозвідувальних свердловин землі порушуються за рахунок транспортування та розміщення верстату в точці буріння, за рахунок спорудження зумпера, та за рахунок розтікання шламу, який видобувається із вибою свердловини.

- Прокладка розвідувальних шурфів та канав.

Вона може здійснюватись вручну, канавокопачами, вибухом або гідравлічним способом. При цьому на поверхні землі утворюється канава і породний вал. Розміри порушених виробкою земельних ділянок визначається довжиною і шириною канави і породного валу.

- Розвідка з використанням геофізичних методів.

- Геологорозвідка за допомогою будівництва спеціальних розвідувальних шахт та кар’єрів.

При розвідці родовищ корисних копалин відбувається забруднення атмосфери, гідросфери, порушення і забруднення земель.

Забруднення атмосфери:

- Забруднення вихлопними газами транспортних енергетичних та технологічних машин і обладнання;

- Забруднення атмосфери “шахтним” та “кар’єрним” повітрям;

- Пилогазове та хімічне забруднення при вибухах на пробних кар’єрах та при будівництві всіх видів комунікацій;

урахуванням необхідності збереження природної якості атмосфери, ця ілюзія зникає.

Збільшення вмісту в атмосфері молекулярного і зв′язаного азоту також відбувається в основному за рахунок надходження в повітряну сферу оксидів азоту, що утворюються при спалюванні мінерального палива в теплових двигунах.

Окрім газового забруднення спостерігаються неухильне „запилення” повітряного середовища – збагачення її аерозолем.

Основними джерелами забруднення атмосфери аерозолями є газопилові викиди промислових підприємств і вихлопні гази транспортних машин.

Істотний вклад в забруднення атмосфери вносять підприємства гірничого комплексу при підземній і відкритій розробці родовищ.

Основними джерелами забруднення атмосфери при підземній розробці родовищ є газопилові викиди з підземних гірських виробок, газопилові викиди з породних відвалів і складів корисних копалин. В даному випадку під викидами розуміється надходження в атмосферу з підземних гірських розробок рудного (шахтного) повітря, маса якого може бути досить зачною, хоча концентрація забруднюючих речовин в ньому звичайно не настільки м′яка.

З урахуванням викладеного можна констатувати, що рудне повітря, що подається на поверхню, забруднює атмосферу. Кількість такого своєрідного забруднювача велика, так, згідно розрахунків, добування 2025 млн. т. вугілля в рік в 4033 шахтах різних країн світу супроводжувалось винесенням в атмосферу приблизно 27 млрд. м3 метану і 16,8 млрд. м3 диоксиду вуглецю.

Окрім цього варто мати на увазі, що деяка кількість метану і диоксиду вуглецю при дегазуванні пластів вугілля  і газоносних порід, мігрує по тріщинах до земної поверхні, безпосередньо забруднюючи таким чином атмосферне повітря.

повітряне середовище викидаються вихлопні гази багато чисельних потужних дизельних двигунів.

Таблиця 2.1

Вміст шкідливих компонентів в вихлопних газах дизельних двигунів європейського виробництва

| Складові частини | Об’ємна частина, % |
| --- | --- |
|  | максимальна | середня |
| Диоксид вуглецю | 13,8 | 9,1 |
| Оксид вуглецю | 7,6 | 0,1 |
| Водень | 2,5 | 0,03 |
| Вуглеводні | 0,5 | 0,03 |
| Оксид азоту | 0,15 | 0,04 |
| Альдегіди | 0,04 | 0,002 |

Вибухи зарядів ПР, особливо масові, пов′язані з надходженням в повітряне середовище не тільки пилу, але і значної кількості газоподібних продуктів. Заряди  масових вибухів нерідко досягають тисячі тон, при цьому в атмосферу викидається від сотень до тисяч  кубометрів шкідливих газів. Основна маса газових продуктів викидається на значну висоту (до 200-300 м'ясо) і розповсюджується за межі контуру кар’єра. Деякі уявлення про концентрації газоподібних продуктів після масового вибуху дають данні, що наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

| Місце відбирання проби | Об’ємна частина газу, % | Тривалість пониження концентрації СО до ГДК, год |
| --- | --- | --- |
|  | СО | СО2 | Nо2 |  |
| На уступі | 0,06 | 0,65 | сліди | 2-7 |
| В траншеї за бортом | 0,15 | 0,85 | сліди | 3-14 |
| Кар’єр | 0,065 | 0,40 | сліди | 2-6 |

Розповсюдження газоподібних продуктів і їх розсіювання до ГДК відбувається на досить великі відстані.

Чисте і сухе атмосферне повітря представляє собою суміш декількох газів. Основні з них – азот (78,08%), кисень (20,95%),аргон (0,93%) и окис вуглецю (0,03%).

Повітря майже ніколи не буває сухим, в ньому завжди міститься водяна пара. Іноді її кількість досягає 4%,а іноді лише 0,01% загального об’єму.

Зріст концентрацій речовин вище граничнодопустимого рівня викликає в рослинах і організмах внутрішні і зовнішні відхилення, які відображаються на їх структурі та характері функціонування. При цьому дія першочергово може бути помічена на молекулярному рівні в окремих рослинах чи організмах і тільки з часом відобразиться на екологічній системі в цілому.

На сприйнятливість чи стійкість рослин і організмів до забруднення впливає велика кількість факторів, але визначальним є концентрація забруднюючих речовин.

Сучасні уявлення про допустимі рівні забруднення атмосферного повітря засновані  на відомостях про шкідливу дію токсичних речовин на здоров’я людей і тварин, на рослин, матеріальні цінності і т.д. При цьому мається на увазі, несприятливий вплив різноманітних змін в атмосферному повітрі достатньо різноплановий і залежить не тільки від ступеню взаємодії, але і від суб’єктивних даних організму чи об’єкту впливу.

У 1963 р. Всесвітня організація охорони здоров'я при ООН рекомендувала при визначенні чистоти повітря використовувати чотири рівні гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин, що викидаються в повітря:

І - неможливо знайти прямий чи непрямий вплив на людину, тварину чи рослинність;

П - можливе подразнення органів чуття, шкідливий вплив на рослинність, зменшення прозорості повітря й ін.

Ш - порушення життєво важливих фізіологічних функцій і виникнення хронічних захворювань;

ІV - виникнення гострих захворювань і загибель людей і тварин.

Таблиця 2.3

| Речовина | ГДК, мг/м3 | Речовина | ГДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимально разов. | Середньо-добова |  | Максимально разов. | Середньо-добова |
| Двоокис азоту | 0,085 | 0,085 | Сірко-вуглеводень | 0,030 | 0,005 |
| Аміак | 0,200 | 0,200 | Окис вуглецю | 3,000 | 1,000 |
| Ацетон | 0,350 | 0,350 | Вуглець 4-хлорний | 4,000 | 2,000 |
| Сажа (кіпоть) | 0,150 | 0,050 | Хлор | 0,100 | 0,030 |
| Сірчистий ангідрид | 0,500 | 0,050 | Сполуки фтору | 0,020 | 0,005 |
| Сірководень | 0,008 | 0,008 | Етилен | 3,000 | 3,000 |

Розрахунково економічні ефекти природоохоронних засобів

Він розрахований і обґрунтовується на співставленні витрат на їх здійснення з економічним результатом, досягнутим  цим заходом. Цей результат виражений величиною ліквідованою або відверненого економічного збитку від порушення  або втрати певного ресурсу. Різниця між результатом і затратами характеризує економічний ефект.

Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну економічну ефективність природоохоронних витрат:

а) Загальна (абсолютну) економічну ефективність ( Ез ) визначається як відношення річного повного економічного ефекту, до приведених витрат на здійснення заходів за наступною формулою:

Ез=Е / С+Ен * К

де:

Е-ефект, до приведених витрат на протязі року,

С-поточні витрати ( собі вартість на  протязі року )

К- капітальні вкладення, що визначили даний ефект,

Ен- норматив ефективності для приведення капітальних вкладень до річної розмірності,

Отже термін складає 6 років.

Норматив ефективний для різних галузей народного господарства прийнятий з градацією від 0,02-лісове господарство, до 0,25.Якщо ефект є результатом проведення довготривалого заходу, що становить декілька років, то розраховують сумарний ефект, тобто інтегральний   за період що перевищує строк окупності,

t = 1 / Ен

тоді ефективність витрат визначається за формулою:

Е = ∑E/∑( С + К)

Первинний ефект (Епер ) тобто ефект від  зниження  негативності дії на середовище (забруднення атмосфери повітря)

Е пер= ΔВ / С + Ен * К

де: ΔВ- запис показника негативності дії на середовище, тому первинний ефект може бути виражений:

Епер = Р / С + Ен * К

де: Р- показник, що характеризує покращення   серидовище в даній місцевості.

Економічний ефект від природоохоронних заходів може бути виражений як загальний так і госпрозрахунковий.

Загальний Е визначається за приростом чистої продукції в залежності від вартості природного ресурсу або його економічної оцінки (це не фактична, а відносна оцінка або ціна).

Госпрозрахунковий ефект визначають за приростом прибутку підприємства або зниження собівартості продукції.

Абсолютна ефективність додаткових капіталів вкладень на природоохоронні заходи для підприємства розраховуються за формулою

Е=ΔП / К

де ΔП – збільшення прибутку підприємства від проведення природоохоронного заходу

К – капітальні вкладення, які визначають даний ефект (Еф)

Абсолютний економічний ефект визначається в одиницях або її долях, або процентах

б) Порівняльна ефективність капітальних вкладень природоохоронних призначень рекомендується виражати на основі приведених затрат за формулою:

Зп = С + Ен * Ф

де С – поточні витрати (собівартість в гривнях)

Ф – вартість основних фондів або вони заміняються розміром капітальних вкладень з урахуванням коефіцієнта приведення для різних галузей народного господарства, або робіт наводиться в нормативній літературі.

Як правило Ен приймається в розмірі 0,16. Загальний ефект від підвищення продуктивності праці  в галузях матеріального виробництва розраховують за приростом чистої продукції, а у невиробничій сфері за скороченням витрат.

Порівняльна ефективність природоохоронних заходів розраховується для ложного варіанта (в даній дипломній роботі передбачено лише два варіанти).

Ефективний, рахується той варіант, де досягається найменше забруднення атмосфери або псування природного ресурсу чи збільшення його витрат у порівнянні з нормативним. Вартісна сторона ефекту становиться нижча від очищення середовища і від забрудненості.

# 2.3. Вплив гірничих розробок на водний басейн

Якість природних і стічних вод визначається їх складом і властивостями. Склад води характеризується переліком і концентрацією в ній речовин. Норми якості води встановлюються в залежності від виду водокористування.

Органолептичні показники визначаються за допомогою органів чуття людини, до них відносяться запах, смак, колірність, прозорість чи мутність, колір і температура. Деякі з них одночасно є також і фізичними. При дослідженні стічних вод органолептичний аналіз не застосовується.

До фізичних показників якості води відноситься температура, мутність, концентрація, колір.

Хімічні показники включають активну реакцію рН, окислюваність, розчинність газів, сухі залишки, жорсткість, лужність, кислотність, агресивність, наявність мікроелементів і різноманітних солей. Сюди ж можуть бути віднесені і показники органічного забруднення води.

В зв′язку з труднощами аналітичного визначення багатьох органічних речовин, що присутні в воді, звичайно застосовують сумарну оцінку їх вмісту, шляхом окислення їх киснем.

Кількість кисню (мг/л), необхідна для хімічного окислення органічних речовин, має назву „хімічне споживання кисню” (ХСК). Величина ХСК – непрямий показник вмісту органічних речовин в воді.

Другим непрямим показником забруднення води є біохімічна необхідність в кисні (БНК). Це кількість кисню (мг/л), необхідна на аеробне біохімічне розкладення органічних речовин, що містяться в воді, за певний відрізок часу 1,2,5,20 діб).

Розчинений кисень визначає ступінь чистоти води: чим менший вміст кисню в ній, тим вища її забрудненість органічними продуктами. Окрім того, вміст кисню має суттєвий вплив на процеси самоочищення забруднених вод в річках та озерах.

До показників  забруднення води відноситься також вміст азотовмісних речовин в орнанічній, амонітній, нітритній і нітратній формі, при перевищенні якого відбувається посилення росту водоростей в природних водних об′єктах.

Бактеріологічними показниками є колі-індекс, колі-титр і патогенні організми.

Найбільш розповсюджені джерела патогенних мікроорганізмів – побутові стічні води.

Як було відмічено раніше, стічні води є основним джерелом забруднення водойм та водостоків.

Переходячи до промислових стічних вод підприємств гірничодобувної промисловості, варто відмітити,  що вони мають найбільш суттєвий вплив на стан не тільки водних об′єктів, але і природного середовища в цілому.

В зв’язку з неперервним і значним збільшенням об’єму продукції гірничого виробництва, кількість стічних вод шахт, рудників, кар′єрів, а також збагачувальних фабрик зростає і екологічні наслідки забруднення поверхневих та підземних вод набирає все більших масштабів.

В залежності від походження стічні води поділяються на виробничі, господарсько-побутові і атмосферні.

Виробничі стічні води, отримані в результаті їх використання в різних технологічних процесах чи попутно при добуванні корисних копалин, в свою чергу поділяються на забруднені і нормально-чисті, тобто такі, що не потребують очищення.

Виробничі забруднені стічні води також поділяються на три групи:

- забруднені переважно мінеральними домішками;

- забруднені органічними домішками;

- забруднені мінеральними і органічними домішками.

Не забруднені виробничі стічні води утворюються в основному при охолодженні теплообмінних апаратів, компресорів, при попередньому осушенні родовищ корисних копалин та інших процесів.

Води, що попутно видаляються при добуванні корисних копалин, поділяються на: шахтні; дренажні.

Шахтні і кар′єрні води розрізняють за способом добування корисних копалин. Вони утворюються в результаті потрапляння підземних і поверхневих природних вод в гірничі розробки, де піддаються забрудненню в процесі проведення робіт по добуванню корисних копалин.

Забруднення шахтних і кар′єрних вод відбувається в основному дрібнодисперсними зваженими частинами корисної копалини, що добувається, і вміщуючи порід, які утворюються при бурінні вибухових свердловин і шпурів, подрібленні порід вибуховим способом, роботі прохідних і очисних комбайнів, загрузочних і транспортних робіт.

В зв′язку з високим рівнем механізації гірничих робіт відбувається забруднення шахтних і кар′єрних вод нафтопродуктами.

В результаті гниття дерев’яних конструкцій відбувається бактеріальне забруднення шахтних і кар’єрних вод.

Вміст зважених часток в шахтних і кар′єрних водах міститься в межах від 10-30 до 500-600 мг/л і вище, але звичайно не перевищує 1000 мг/. Концентраця нафтопродуктів від слідів до 0,2-0,8 мг/л і вище.

Бактеріальна забрудненість може змінюватись в межах 0,001-4.

В якості прикладу, можна розглянути яку шкоду навколишньому середовищу супутні води наносять в Криворіжському басейні.

З шахт і кар’єрів цього басейну щорічно відкачують 50 млн.м3 високомінералізованих вод. В середньому мінералізація цих вод складає 12 г/л, іноді вона досягає 28-30 і навіть 46 г/л.

Зі збільшенням глибини розробки багатих залізних руд спостерігається і збільшення ступеню мінералізації підземних вод.

Якщо на горизонті 100-150 м переважають гідрокарбонатно-сульфатні води із середньою мінералізацією 3 г/л, то на глибині 300 м вони змінюються сульфатно-хлоридні із середньою мінералізацією 15 г/л . Глибше 300 м поширені переважно хлоридно-натрієві води, що найважче утилізуються.

Шахтні хлоридно-натрієві води завдають значної шкоди не тільки Криворізькому гірничодобувному регіону, але і сільгоспугіддям півдня України.

Шахтні води накопичуються в шламосховищах ГОК, використовуються в процесі збагачення, а також скидаються в річку Інгулець. Частково ці води дренажуються і мігрують на величезні відстані, засалюючи родючі ґрунти і поверхневі прісні води.

Ефективність варіантів очищення води

Розрахунки:

1. Приведена маса виробничих викидів в стічні води розраховується з використанням формули:

де М – приведена маса скиду домішок даним джерелом в певну водогосподарську ділянку на протязі року (ум. т/рік), таблиця 2;

i – номер домішки, що викидається;

n – загальне число домішок;

mi – маса певного виду домішок, яка скидається у воду, т/рік;

Ai – показник відносної небезпеки скиду і-ої речовини у водойму,

2. Коефіцієнт очищення стічних вод визначають згідно формули:

де

М – приведена маса виробничих скидів до очищення води, ум. т/рік;

М’ – приведена маса скидів після очищення води за варіантами, ум. т/рік.

3. Показник економічності очищення стічних вод розраховується за наступною формулою:

де О – річний об’єм  стічних вод для очищення, тис. куб м;

п –  питомі витрати при очищенні води, грн./тис. куб. м.

4. Оцінка еколого-економічного збитку за варіантами очищення (Е) забруднюючих речовин за період експлуатації очисної споруди проводиться з використанням формули, умовні. т/грн:

Кар′єрні виїмки, внутрішні і зовнішні відвали, зони обвалів, дороги та інші технологічні об′єкти, що пов′язані з короткостроковим використанням земель, розміщуються на земельних відводах, наданих підприємству на період від 3 до 10 років.

Площі земельних відводів, що виділяються гірничо-видобувному підприємству, залежать від гірничо-геологічних умов, обраного методу розробки родовища, параметрів схем вскриття і систем розробки, способу відвалоутворювання вскришних порід і ряду інших технологічних факторів.

Основними земле місткими технологічними об′єктами  при відкритому способі добування родовищ є: вскриваючі траншеї, кар′єрні виїмки, зовнішні та внутрішні  відвали порід, технологічні дороги, лінії електропередач. Землі, що виділені для цих об’єктів на значний період, виключаються з господарського використання і, в більшості, є ерозійно небезпечними територіями, що  сприяють забрудненню прилеглих територій.

Частина земель в межах земельних відводів не використовується для технологічних потреб, що понижує ефективність їх застосування в цілому.

Для всіх способів розробки родовищ характерним є вплив на біосферу, що стосується практично всіх її елементів: водний і повітряний басейни, землі, надр, рослинного і тваринного світу.

Цей вплив може бути як безпосереднім (прямим), так і опосередкованим, що є наслідком першого. Розміри зони поширення непрямого впливу (зона ІІ) значно перевищують розміри зони локалізації прямого впливу (зона І). Елементи біосфери, на які відбувається безпосередній вплив, потрапляють, як правило, і в зону ІІ.

За даними ООН, сьогодні у світі з надр щорічно видобувається близько 20 млрд. Тон корисних копалин. При цьому лише 1-5% речовини, що добувається, використовується у вигляді продукції, решта їде у відвали і відходи [16].

Статистика державного управління екології та природних ресурсів в

встановленої заздалегідь небезпечної зони, при цьому гранично-допустимий тиск на фронті УПР не повинний перевищувати 10 кПа.

У відкритих гірських виробленнях унаслідок розсіювання енергії в атмосфері утворяться УПР значно меншої інтенсивності, а слабкі УПР небезпечні в основному для хитливих споруджень, що мають велику фронтальну площу і для скління будинків. Параметри розповсюдження цих хвиль у значній мірі залежать від атмосферних умов.

Тому в заходах випливає це враховувати й у період інверсій, а також при швидкості вітру, спрямованого убік  житлових районів, більш 6,5 м/с масові вибухи робити не слід.

Що стосується питань зниження шкідливого впливу вібрації при експлуатації гірських машин, те їх обладнають спеціальними віброгасячими пристроями.

Основною деталлю віброзахисних пристроїв є пружній елемент - пружини, що працюють на вигин, стиск.

Порушення приведуть до  чи загибелі деградації рослинного покриву, погіршенню якості і зміні чи структури узагалі втраті родючого ґрунтового шару, до таких змін форм рельєфу, що ділянки поверхні стають малопридатними для продуктивного використання в сільському і лісовому господарстві, а також для інших цілей.

# 2.8. Вплив гірничих розробок на рослинний і тваринний світ

Робота гірничо-видобувної промисловості характеризується погіршенням геологічних, гірничотехнічних умов розробки родовищ корисних копалин, зменшення вмісту корисних компонентів в рудах, збільшенням об’єму пустих порід співвідносно до одиниці добутої руди.

Збитки навколишньому середовищу від функціонування гірничопромислового комплексу дуже великі. Вони починаються вже з розвідки родовищ. При розвідці родовищ підземними гірничими виробками рельєф поверхні порушується внаслідок просідання цих виробок і розміщення на поверхні відвалів. Таким чином знищуються рослини на таких територіях та скорочуються площі поширення рослинності.

Бурові і геофізичні партії прокладають тисячі транспортних доріг, бульдозери, всюдиходи, трактори і автомобілі знищують при цьому рослинність.

Площі відвалів в кілька разів перебільшують площі кар’єрів. Глибинні, як правило, токсичні шари з’являються на поверхні. Вони заростають лісом і травою, але після дощів вода з відвалів отруює ріки і ґрунт.  І як наслідок - загибель риб, кормових мікроорганізмів, втрата нерестилищ, а забруднення ґрунтів призводить  до того, що шкідливі речовини потраплять в рослини.

При бурхливому розвитку гірничої промисловості інтенсивний антропогенний тиск на природну рослинність спричинив розвиток незворотних сукцесій (це послідовна зміна біоценозів на одній і тій же території в результаті впливу природних факторів або людини) у процесі яких відчутно скоротилися або майже виснажилися природні запаси багатьох видів рослин.

Зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище викликає скорочення площ, зайнятих природними фітоценозами, деградацію ландшафтів, збіднення флори, зменшення чисельності популяцій окремих видів і запасів рослинної сировини.

На якість лісів і всю рослинність, негативно впливає забруднення навколишнього середовища, особливо забруднення діоксидами сірки і оксидами азоту, які поєднуючись з парами води, утворюють сірчану і азотну кислоти, що випадають на поверхню кислотними дощами. Кислотний дощ, потрапляючи на листя, перешкоджає нормальному диханню дерева, чим порушується процес фотосинтезу, а у внутрішніх хімічних реакціях в дереві відбуваються зміни, які призводять до передчасного його старіння.

# РОЗДІЛ ІІІ. Розрахункова частина

# 3.1. Способи та засоби охорони повітряного басейну

Розрахунки основних викидів в атмосферу. Розкривні роботи. При веденні розкривних робіт та при навантаженню породи екскаваторами в автосамоскиди в атмосферу виділяється пил неорганічний зі змістом діоксиду кремнію (SіО2) < 20%. Час роботи екскаватора на розкривних роботах складає 25% від загального часу навантажування. Викиди забруднюючих речовин при розкривних, навантажувально-розвантажувальних роботах визначені по формулі (1,2):

М1= К1*К2*Кз*К4*К5*К7*В*С*10б/3600 , г/с

М1=0,04*0,02*1*1*0,01*0,4*0,5*48*10б/3600 =0,021	г/с (1)

де:

К1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі,       0,04

К2 - частка пилу, що переходить в аерозоль,          0,02

К3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови,  1,0

К4 - коефіцієнт, що враховує захищеність вузла,    1,0

К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, 0,01

К7 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу,.0,4

В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, 0,5

О - продуктивність вузла пересипання, т/година;   48,0

М2=М1*3600*Т*10-6, т/рік(2)

М2=0,021*3600*416*10-6=0,03 т/рік

де:

Т- час роботи технологічного обладнання, 504,0 год/рік;

10-6 - коефіцієнт переводу грам в тонну;

Бурові роботи

У загальному випадку порядок вибору типу очисних пристроїв і фільтрів визначається наступною схемою: виявлення характеристик викидів (температура, вологість, вид і концентрація домішок, токсичність, дисперсність і т.п.); визначення типу очисного  чи пристрою фільтра по витраті газу, необхідної ступеня очищення, можливостей виробництва й інших факторів; оцінка робочої швидкості газів; техніко-економічний аналіз можливих варіантів очищення; розрахунок параметрів очисного пристрою; проектування і вибір очисного чи пристрою фільтра.

При виборі засобів для очищення викидів в атмосферу варто мати на увазі наступні особливості:

- сухі механічні способи і пристрої не ефективні при видаленні дрібнодисперсної і  пилу, що налипає;

- мокрі методи не ефективні при очищенні викидів, у яких містяться погано сліпаються й утворять грудки речовини (наприклад, цемент);

- електроосаджувальні не ефективні при видаленні забруднень з малим питомим опором і погано заряджаються електрикою;

- рукавні фільтри не ефективні при очищенні викидів із що налипають і зволоженими забрудненнями;

- мокрі скрубери не застосовні для роботи поза приміщеннями в зимових умовах.

Останнім часом  особливу актуальність здобуває проблема забруднення атмосфери вихлопними газами ДВС. Поліпшити екологічні показники можна за рахунок:

- удосконалювання конструкції і режиму експлуатації ДВС;

- заміни бензинових ДВС на дизельні;

- перекладу ДВС на використання альтернативного палива (стиснутий чи зріджений газ, метанол і ін.);

- застосування нейтралізаторів  газів, що відробили.

Паливна економічність автомобіля підвищується головним чином за рахунок удосконалювання процесу згоряння. Додатковими резервами є:

# Висновки

З погляду раціонального землекористування розміщення вскришних порід на «незручностях» у багатьох випадках забезпечує навіть поліпшення ландшафту і біологічної продуктивності цих земель. Проте цей варіант доцільний тільки тоді, коли непродуктивні землі розташовуються на відносно невеликих відстанях і витрати на транспортування гірських порід не надмірні. Обидва варіанти застосовні біля для гірських підприємств підземної розробки родовищ, за виключенням шахт з териконами.

Важливою частиною управління землекористуванням до початку розробки родовища є проектування відвального господарства гірських підприємств. Форма відвала визначається не тільки розмірами площі порушуваних земель, але і раціональністю використовування їх після відновлення.

При підземній розробці родовищ останніми роками спостерігається перехід від традиційних териконів і хребтових відвалів до плоских відвалів, в яких складовані породи розміщуються або на малоцінних відносно рівних ділянок земної поверхні у вигляді шару невеликої потужності, мул і в різних западинах, ярах і т.п. Формування плоских відвалів пов'язано із значними капіталовкладеннями, проте екологічні переваги незаперечні. У всіх випадках форми і розміри відвалів необхідно вибирати не тільки виходячи з технології відвалоутворення і топографії місцевості, але з урахуванням можливості раціонального використовування земель після проведення рекультівацінних робіт.

Для захисту об'єктів і споруджень від шкідливого впливу підземниx розробок при змінюють гірські міри охорони, що умовно підрозділяються на 4 класи.

Профілактичні міри спрямовані, насамперед, на запобігання шкідливих наслідків підробітку шляхом взаємного ув'язування гірських робіт і

Технічний захист надр від негативного впливу гірських розробок.

Як відомо, у гірничопромислових районах відбуваються інтенсивні, найчастіше, багатомасштабні, перетворення природного середовища, що наносять їй визначений збиток: відчуження для ведення гірських робіт потрібних для сільського господарства територій, несприятливі для місцевих екологічних систем гідрогеологічні геомеханические зміни, забруднення шкідливими речовинами і хімічними елементами ґрунту і водойм, зміна мікроклімату і багато чого іншого. Цей збиток збільшується негативним впливом інших факторів, що діють у цьому районі: містобудівними роботами, транспортними комунікаціями тощо.

Тому рішенню проблеми навколишнього середовища повинна передувати розробка чіткої стратегії і тактики, її захисту від шкідливих впливів, що комплексно відповідає на питання: що варто захищати в першу чергу, від чого захищати і як захищати.

Основна задача відновлення навколишнього середовища, порушеного гірськими роботами, полягає в залученні порушених земель в господарське або культурне використовування шляхом створення екологічно збалансованої системи, що представляє економічну і естетичну цінність. В цю задачу входить також охорона суміжних територій від шкідливого впливу гірських робіт.

При постановці задач рекультивації порушених земель необхідно перш за все враховувати чинники, що визначають можливість відновлення земель: рельєф місцевості, літологію, гідрогеологічний і водний режими, кліматичні умови. На першому етапі необхідно:

- до початку гірських робіт всестороннє вивчити склад ґрунтового шару і нижче лежачих вскришних порід; технологічно і календарно пов'язати зняття ґрунтового шару зі вскришею;

- вибрати місце і спосіб зберігання знімається з поля ґрунту, що розробляється;

Охорона підземних вод включає:

- реалізацію технічних і технологічних мір, спрямованих на багаторазове використання води в технологічному циклі;

- утилізацію відходів; розробку ефективних методів очищення і знешкодження відходів;

- запобігання проникнення стічних вод із земної поверхні в підземні води;

- зменшення промислових викидів в атмосферу і водяні об'єкти;

- рекультивацію забруднених надр і ґрунтів;

- дотримання регламенту ведення гірських робіт і умов проекту експлуатації родовища;

- здійснення власне водоохоронних заходів; керування водосольовим режимом підземних вод.

Найважливіший вид цих заходів - створення спеціалізованої мережі спостережливих шпар на великих гірничопромислових об'єктах для контролю за станом підземних вод.

Заходи щодо зниження рівня забруднення води.

У комплекс заходів, що забезпечують зниження забруднення водяного середовища (табл. 4.1), входять:

- створення маловодної і безвідхідної технології промислового виробництва з замкнутими водозворотніми схемами, що включають проміжне  чи очищення охолодження води й утилізацію відходів;

- удосконалювання технологічних процесів для зниження відходів з похованням у земних надрах збезводнених чи концентрованих розчинів забруднювачів;

- використання різних методів очищення стічних вод, забруднених промисловими і побутовими відходами.

В Україні контроль за станом природного середовища й виконанням природоохоронних актів здійснюють Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, Міністерство охорони здоров’я, Державний комітет з гідрометеорології, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, система Державних санітарно – епідеміологічних станцій та ін.

Екологічна експертиза – це оцінка впливів на довкілля і здоров’я людей усіх видів господарської діяльності та відповідальності цієї діяльності чинним нормам і законам з охорони навколишнього природного середовища, вимогам екологічної безпеки суспільства.

Основні завдання експертизи – сприяти дотриманню природоохоронних законів та оцінювати рішення щодо підтримання й відновлення довкілля.

Екологічний паспорт – це комплексний документ, що містить характеристику взаємовідносин будь-якого об’єкта (підприємства, тваринницької ферми, підстанції, навчального закладу) з навколишнім природним середовищем. У ньому є загальні відомості про об’єкт, сировину (її вид, обсяги, екологічність), енергію, площу, кількість працівників, технологічні схеми виробництва (роботи), види продукції, системи природоохоронних заходів (очищення викидів і скидів забруднювальних речовин), зберігання відходів (їхню токсичність, кількість, утилізацію) тощо.

Останнім часом активно розвиваються екологічний аудит та екологічний менеджмент.

Екологічний аудит – це екологічне обстеження підприємства, постановка „діагнозу” його „здоров’я”, перевірка здатності виробничих систем до самоочищення й випуску екологічно чистої продукції. Це інструмент, за допомогою якого оцінюють екологічну ефективність керування підприємством з метою збереження навколишнього природного середовища.

…

# Список використаної літератури

- Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум. –К.: Лібра, 2002

- Вронский В.А. Прикладная экология: учебное пособие. - Ростов н/д.: Феникс, 1996.

- Горєв Л.М., Яцюк М.С. Водне господарство України. – 1998. - №№5

- Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами. – К.:Урожай,1989. – 224с.

- Дорошенко Е. П. Рекультивация земель нарушенных открытыми разработками. – М.: Недра, 1979-262с.

- Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Відп. ред. Андрейцев В. І. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

- Екологічна ситуація Житомирщини. Статистичний збірник./За ред. П.П. Михайленка. – К.:НДІ статистики Держкомстату України, 1998.

- Екологічий звіт „Про стан навколишнього середовища Житомирської області за  2000 р.”- Житомир, 2001

- Екологічний звіт „Про стан навколишнього середовища Житомирської області за 2001 р.”- Житомир, 2002

- Єтеревська Л. В. Рекультивація земель. - К.: Урожай. 1977-128с.

- Злобін Ю.А. Основи екології. -  К.: Лібра, ТОВ, 1998.

- Карпов В.І., Сіренький В. К., Данилко В. К. та інші; Під заг. Ред. Михайленка П. П. Еколого-економічні проблеми довкілля

- Житомирщини. ( Кол. моногр.) – Житомир 2001-320с.

- Койлов В.Г. и др. Охрана природы. – Днепропертровск: Промінь, 1984. Конституція України. – К.: Право, 1996. – 56 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в україні в 1996 р. – К.: Вид-во Раєвського, 1997.

- Охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів України за 1999 р. Статистичний збірник – К; Державний комітет статистики України, 2000.

- Природопользование: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. – М.: Дом “Дашков и К”, 1999.

- Статистичні щорічники України. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999рр. – К.: Техніка.

- Томаков П. И., Наумов И. К. Технология, механизация и организация открытых горных работ. Учебник для вузов.-3-е изд., перераб. – М.: Изд-во Московського горного института. 1992-464с.