ДИПЛОМНА РОБОТА

з предмету: „Екологія гірничого виробництва”

на тему: „Вплив відкритих гірничих розробок на навколишнє середовище”

ЗМІСТ

ВСТУП	3

РОЗДІЛ 1. Характеристика об’єкта досліджень	5

1.1. Фізико-географічна характеристика. Межирічське родовище піску. Геологічна будова родовища	5

1.2. Характеристика сировини, готової продукції.	6

Загальні відомості	6

РОЗДІЛ 2. Спеціальна частина	7

2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище	7

2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн	8

2.3. Вплив гірничих розробок на водний басейн	14

2.4. Вплив гірничих розробок на земну поверхню та ландшафт	19

2.5. Раціональне використання корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід і надр в цілому	25

2.6. Радіаційний вплив гірських порід на оточуюче середовище	31

2.7. Електромагнітний, шумовий і вібраційний вплив технологічного, транспортного та енергетичного обладнання на природне середовище	48

2.7.1. Вплив виробничого шуму на природне середовище та організм людини	48

2.7.2. Вібрація та методи захисту від неї	54

2.7.3. Захист від електромагнітного поля	56

2.8. Вплив гірничих розробок на рослинний та тваринний світ	60

РОЗДІЛ 3. Розрахунки	63

3.1 Розрахунки основних викидів в атмосферу	63

ВИСНОВКИ	75

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА	81

# ВСТУП

Протягом тисячоліть існування людина намагаючись вижити, борючись за своє життя, була вимушена використовувати ресурси планети. На початку це явище носило лише локальний характер, і природа цілком могла забезпечити потреби людини. Але в процесі еволюції людина ставала більш цивілізованою і потреби її зростали. Людина задовольняючи свої потреби почала планомірну розробку земних багатств.

Непомітно для людства ця проблема переросла у світові масштаби, і наслідки її відобразились на “здоров’ї планети”. З часом проста геологічна діяльність зростала і вже простий видобуток і обробка ресурсів змінилася великими міжгалузевими комплексами. Тому говорячи в середні віки про екологічні аспекти геологічної діяльності людини ми могли тільки сказати який негативний вплив спричиняє процес амальгамації довкіллю, тобто забруднення носили локальний характер і були незначними.

Але вже тоді люди почали задумуватися над цією проблемою. В наш час коли ми розглядаємо екологічні аспекти цієї діяльності, ми мусимо визнати, що це вже не тільки просте аерозольне забруднення довкілля пилом – це крупно масштабне, в рамках всієї планети забруднення промисловими екосистемами геосфер Землі. Щоб правильно оцінити дану ситуацію ми маємо розглядати не тільки добування, але й переробку, використання ресурсів та захоронення їх відходів. Нині ця проблема має світові масштаби, охоплює велику кількість галузей промисловості і тому потребує негайного комплексного вирішення на міжнародному рівні.

Дія гірничого виробництва на природне середовище починається з геологорозвідувальних робіт.

Тут можна виділити наступні види порушення навколишнього середовища:

  - геомеханічні (зміна природної структури гірського масиву, рельєфу ;

  - місцевості, поверхневого шару землі, ґрунтів, в тому числі вирубка лісів, деформація поверхні);

  - гідрогеологічні (зміна запасів, режиму руху, якості і рівня ґрунтових вод, водного режиму ґрунтів, винесення в ріки і водойми шкідливих речовин з надр землі);

  - хімічні (зміна складу і властивостей атмосфери і гідросфери, в тому числі підкислення, засолення, забруднення вод, збільшення фототоксичних елементів і воді і повітрі);

  - фізико – механічні (забруднення повітря, його підігрів, зміна властивостей ґрунтового покриву та ін.);

  - шумові перешкоди, вібрація ґрунтів і гірського масиву, викиди породи при вибухах; погіршення видимості в атмосфері та інші можливі явища, які супроводжують гірничі розробки і негативно впливають на довкілля.

# РОЗДІЛ 2. Спеціальна частина

# 2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище

Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище показаний в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Забруднення навколишнього середовища при розвідці родовищ корисних копалин

| Елемент біосфери | Характер впливу | Результат впливу |
| --- | --- | --- |
| Повітряний басейн | Забруднення мінеральним пилом, викиди в атмосферу газу при проведенні масових вибухів, при вантажно-розвантажувальних роботах, в процесі машинного руйнування гірських порід, при застосуванні свердловинних технологій та при дробленні гірської породи. Ерозія поверхні відвалів та відкосів, уступів кар’єру. | Зміна динамічних характеристик повітряних потоків, створення мікрокліматичних умов в зоні кар’єрного поля, забруднення атмосфери пилом, газом, хімічними з’єднаннями. |
| Гідросфера | Забрудненя промисловою рідиною та нафтопродуктами,осушення родовищ, скидання дренажних і стічних вод гірничих підприємств. | Зменшення запасів ґрунтових та артезіанських вод, порушення гідрогеологічного та гідрологічного режиму водного басейну. |
| Ґрунти, ландшафти | Будівництво гірничих виробок, створення відвалів порід, шламів, шлаків, хвостосховищ, будівництво споруд і будівель промислового і цивільного призначення, будівництво всіх типів комунікацій. | Зміна природних ландшафтів на антропогенний (гірничопромисловий) ландшафт, вилучення земель з сільськогосподарського обороту, деформація земної поверхні, ерозія ґрунтів та відвалів, осадження на ґрунт пилу та хімічних з’єднань, що руйнує структуру ґрунту і змінює його фізико-механічний властивості |

# 2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн

При проведенні гірничих розробок, відбувається забруднення повітряного простору газами бурових верстатів, транспортних та інших машин.Починаючи з XIX ст. газова рівновага в атмосфері почала руйнуватися. Ці порушення виражаються в першу чергу в невпинному зростанні вмісту СО2  та зниження вмісту кисню. Це викликане спалюванням, причому у все більших кількостях, мінерального палива.  Збільшення вмісту в атмосфері молекулярного та зв’язаного азоту також відбувається за рахунок щоденного надходження в повітряне середовище оксидів азоту, що утворюються при спалюванні мінерального палива теплодвигунах.

Окрім газового забруднення спостерігається невпинне «запилення» повітряного середовища – збагачення його аерозолями.

Повітря родовищ являє собою суміш атмосферного повітря з різними газоподібними домішками, що виділяються з пород корисних копалин або шахтових вод (наприклад, СН4, СО2, Н2, Н2S та ін.). Воно містить менше кисню внаслідок окислення пород та деревини, роботи двигунів внутрішнього згорання, горіння, взривних робіт. Отже повітря родовищ, що надходить  на поверхню, забруднює атмосферне середовище.

Крім того певна кількість метану та діоксиду вуглецю мігрує при дегазації пластів вугілля та газоносних пород, мігрує по тріщинам до земної поверхні, і безпосередньо забруднює атмосферне повітря.

Практично всім виробничим операціям гірничих робіт безпосередньо в кар’єрах та за їх межами на транспортних комунікаціях та відвалах, характерне пилоутворення.

Транспортування гірської маси в кар’єрі та на зовнішні відвали супроводжується значним пилоутворенням, найбільша інтенсивність якого спостерігається при використанні в якості транспортних засобів автомобілів.

Сучасні уявлення про допустимі рівні забруднення атмосферного повітря ґрунтуються на відомостях про шкідливий вплив токсичних речовин на здоров’я людини, тварин та  рослинність.

ГДК – концентрація, яка не має шкідливого або неприємного впливу на людину, не знижує її працездатності, не впливає на самопочуття та настрій, а також на рослинність, клімат, прозорість атмосфери.

В основі основного показника при встановленні ГДК приймається вагова концентрація домішки.Для більшості речовини в повітрі встановлені гранично допустимі концентрації, частина з яких наведена в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Гранично допустимі концентрації деяких хімічних речовин

| Речовина | ГДК, мг/м3 |
| --- | --- |
|  | Максимально разова | Середньодобова |
| Сполуки фтора | 0,02 | 0,005 |
| Сірководень | 0,008 | 0,008 |
| Ацетон | 0,35 | 0,35 |
| Аміак | 0,2 | 0,2 |
| Двоокис азоту | 0,085 | 0,085 |

Контроль стану і методи визначення якісних змін атмосферного повітря в районах дії гірничих підприємств

Службами підприємств по добутку та переробці корисних копалин ведеться контроль за порушенням та забрудненням природних об’єктів, в тому числі за викидами в атмосферу.

Головними характеристиками динамічних атмосферних процесів, що контролюються є температура повітря, атмосферний тиск, відносна вологість, кількість атмосферних опадів, швидкість та напрямок вітру, пряма та розсіяна радіація.

Значення перерахованих показників визначають ступінь концентрації або розсіювання забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу.

Крім того виробничі забрудненні води поділяються та три групи: забрудненні переважно мінеральними домішками, органічними домішками, мінеральними та органічними домішками.

Води, що попутно видобуваються при добутку корисних копалин, поділяються на шахтові, кар’єрні та дренажні.

Шахтові та кар’єрні води розрізняють за способом добутку корисних копалин. Вони утворюються внаслідок потрапляння поверхневих вод в гірничі виробітки, де піддаються забрудненню в процесі проведення робіт при видобутку корисних копалин.

У зв'язку з безперервним і значним збільшенням об'єму продукції гірського виробництва, кількість стічних вод шахт,  рудників,  кар'єрів,  а також збагачувальних фабрик зростає і екологічні наслідки забруднення поверхневих і підземних вод набувають все більших масштабів.

Залежно від походження стічні води розділяються на виробничі, господарсько-побутові і атмосферні.

Виробничі стічні води, отримані в результаті їх використовування в різних технологічних процесах або попутно при видобутку корисних копалин, у свою чергу поділяються на забруднені і нормально чисті, тобто не вимагачі очищення.

Виробничі забруднені стічні води також поділяються  на три групи: забруднені переважно мінеральними домішками,  органічними домішками, мінеральними і органічними домішками.

Води, попутно витягуванні при видобутку корисних копалин, розділяються на шахтні, кар'єрні і дренажні.

Шахтні і кар'єрні води розрізняють за способом видобутку корисних копалин. Вони утворюються в результаті попадання підземних і поверхневих природних вод в гірські вироблення, де піддаються забрудненню в процесі проведення робіт по видобутку корисних копалин.

Забруднення шахтних і кар'єрних вод відбувається в основному мілко дисперсними зваженими частинками корисної копалини і вміщуючих порід, які утворюються при бурінні вибухових свердловин і шпурів, що видобувається,

Якість води регламентується гранично-допустимими концентраціями (ГДК) шкідливих речовин, величина яких встановлюється залежно від категорії та призначення водного об’єкта.

Під ГДК розуміють таку концентрацію хімічної речовини, яка при щоденному впливі на організм людини протягом довгого періоду не викликає яких-небудь патологічних змін або захворювань, що виявляються сучасними методами, а також не порушує біологічного оптимуму для людини.

Під гранично допустимим скидом речовин в водний об’єкт (ГДС) розуміється маса забруднюючих речовин в стічних вода, максимально допустима до відведення в встановленому режимом в даному пункті водного об’єкта за одиницю часу з ціллю забезпечення якості води в контрольному пункті.

Методи очищення стічних вод

Найпоширенішими методами очистки стічних вод є:

  - механічні (відстійники, гідроциклони, центрифуги),

  - фізико-механічні (нейтралізація, реагент на обробка, окислення, іонний обмін, сорбція, флотація),

  - хімічні ,

  - біологічні.

  - термічні.

# 2.4. Вплив гірничих розробок на земну поверхню та ландшафт

Порушення земної поверхні при розробці родовищ

Порушеними називають землі, що втратили свою господарську цінність або являються джерелом негативного впливу на природне середовище внаслідок виробничої діяльності людини.

Території, порушені при геологорозвідувальних роботах:

  - Території промплощадок бурових та горно розвідувальних робіт,

Частина земель в межах земельних ділянок не використовується для технологічних потреб, що знижує ефективність їх використання в цілому.

Коефіцієнт ефективності використання земель в межах земельної ділянки визначається за формулою:

Кеф= ,

Де:

- площа земель, занятих і-ю спорудою, технологічним об’єктом, га

- площа земель в межах санітарно-захисної зони і-ї споруди, технологічного об’єкта, га

- площа земельної ділянки підприємства, га.

При проектуванні нових та реконструкції діючих гірничих підприємств за значенням коефіцієнта ефективності використання земель можна оцінювати різні варіанти розміщення технологічних об’єктів та визначати оптимальні форми та розміри земельних ділянок.

Для підвищення ефективності використання та охорони земельних ресурсів при добутку корисних копалин необхідно:

  - Забезпечення раціонального використання земельних ресурсів в межах земельної ділянки при будівництві та експлуатації гірничих підприємств,

  - Підвищення ефективності послідуючої рекультивації земель, порушених внаслідок ведення робіт по добутку корисних копалин в межах земельної ділянки,

  - Підвищення, збереження або відновлення продуктивності сільськогосподарських, лісових та інших угідь, розміщених в зоні шкідливого впливу підприємств по видобутку корисних копалин.

Вплив розмірів та кількості кар’єрів на порушення земної поверхні

Основні порушення поверхні при розробці родовищ полягають в утворенні різного роду поглиблень та возвишеностів. Зниження площ порушень може бути досягнуте за рахунок зменшення параметрів та кількості цих поглиблень та возвишеностей на земній поверхні.

комплексне використання мінеральної сировини, що добувається. Ця проблема включає в себе і використання відходів виробництва.

Під комплексним використанням родовищ розуміють вилучення з надр в придатному до використання стані основних і залягаючих разом з ними корисних копалин.

Поняття, класифікація та використання відходів гірничих підприємств

Основними відходами виробництва геологорозвідувальних робіт та розробки родовищ корисних копалин є гірські породи, що представлені кускова тою або мілкодісперсною масою, води та газоподібні продукти.

Отже, відходи гірничих підприємств за агрегатним станом поділяють на:

  - рідкі,

  - тверді,

  - газоподібні.

Більш детальна характеристика відходів гірничих підприємств представлена в таблиці.

Таблиця 2.9.

Характеристика відходів гірничих підприємств

| Фазова характеристика відходів | Геологорозвідувальні роботи | Розробка родовищ | Переробка мінеральної сировини на суміжних виробництвах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | підземні | відкриті |  |
| Тверді | Породи, що видаються з підземних гірських виробок, буровий шлам | Породи, що видаються з підземних гірських виробок, мінеральний пил | Розкривні породи, мінеральний пил | Хвости, шлами, шлаки, зола |
| Рідкі | Води, що видаються з підземних гірських розробок, промивні розчини при буріння розвідувальних свердловин | Шахтові води | Води, що видаються на поверхню при осушенні родовищ, кар’єрні води | Стічні води суміжних виробництв, що надходять з хвостових та шламових сховищ |
| Газоподібні | ––– | Шахтове повітря, гази, що виділяються з поверхні та з породних відвалів | Кар’єрне повітря, гази, що виділяються з породних відвалів | Газові викиди суміжних виробництв |

(штучний пористий заповнювач, цемент, вироби будівельної кераміки, дренажні труби, цегла), в будівництві доріг (дорожні основи, будівельний щебінь).

Частина стічних вод шахт та кар’єрів, що йде на технічні потреби гірських підприємств не відноситься до відходів гірського виробництва, тому рідкими відходами вважають тільки ті води, які видаються за межі шахтних або кар’єрних полів. Одним з способів раціонного використання стічних вод є їх очищення.

Метано-повітряна  маса збагачена природним газом на газо підготовчих станціях використовується в якості палива в котельнях, газових турбінах та в інших теплових агрегатах. Це дозволяє знизити витрату основного пального до 10% на кожний процент вмісту метану.

Економічні аспекти втрати корисних копалин комплексного використання мінеральних ресурсів, надр.

Збиток витрат визначається за формулою:

З=Б*(К1-К2)*Ц,				(1)

Де:

Б – балансові запаси, що погашаються, т

К1 і К2 – коефіцієнти вилучення запасів при різних рівнях втрат,

Ц – цінність 1 т недовилучених запасів.

Відшкодування за вилучену частину запасів розраховують за формулою

В=Б*К2*в,					(2)

де:

в – розмір отриманого відшкодування на 1 т при підвищеному рівні витрат.

Отже економічні наслідки втрат дорівнюють:

Еп=Б*((К1-К2)*Ц-К2*в)),		(3)

Цінність 1 т недоотриманих запасів при встановленні народно-господарських економічних наслідків та при наявності затверджених для галузі замикаючих витрат Z визначається за формулою:

Інтенсивність звуку – це середній потік звукової енергії, що переноситься звуковою хвилею через одиницю поверхні перпендикулярно напрямку поширення звукової хвилі.

Дія шуму на людину залежить від рівня звукового тиску. Слуховий апарат неоднаково чутливий до звуків різної частоти. Високочастотні звуки при однакових інших параметрах більш несприятливо впливають на організм людини.

В таблиці наведені рівні інтенсивності звуку для деяких джерел шуму.

Таблиця 2.10.

Інтенсивність шуму деяких джерел шуму

| Джерела шуму | Рівень інтенсивності звуку |
| --- | --- |
| Серцебиття людини | 10 дБ |
| Гучна розмова на відстані 1 м | 40-70 дБ |
| Шум на вулиці | 60-75 дБ |
| Відбійний молоток | 92-101 дБ |
| Бурові машини на відстані 10 м | 108-118 дБ |
| Каменеподрібнювач | 100-125 дБ |
| Вентилятор | 80-105 дБ |
| Реактивний двигун на відстані 2-3 м | 120-140 дБ |

Вухо людини може сприймати лише ті коливання, частота яких становить 20-20 000 Гц. Найчутливішими для людини є звуки середніх і високих частот (800-4000 Гц). Коливання з частотою нижче 20 Гц – інфразвукові, а понад 20 000 Гц – ультразвукові, вони не викликають звукового відчуття, але чинять біологічну дію на організм людини.

Дія шуму на організм людини

Залежно від рівня звукового тиску, частотних характеристик та деяких інших чинників, у тому числі індивідуальних особливостей людини, шум впливає на слух людини різним чином, а саме: викликає миттєву глухоту або ушкодження органу слух (акустична травма); після тривалої дії різко знижується чутливість до звуків окремих частот або чутливість на деякий час (хвилина, тиждень, місяці), після чого слух відновлюється майже повністю.

# 2.7.2. Вібрація та методи захисту від неї

Фізичні характеристики вібрації

Вібрація – це коливальні процеси, що відбуваються в механічних системах. Відчуття вібрації виникає при дотику людини до предметів, які коливаються під дією відповідної сили. Під час вібрації виникають хвильові рухи із поперемінним стискуванням або розтягуванням тканин чи частин тіла людини.

Чутливість організму до вібрації залежить від основних параметрів, що характеризують вібрацію: амплітуди зміщення А – найбільшого відхилення точки від положення рівноваги, м; частоти, Гц; коливальної швидкості V, м/с; коливального прискорення W, м/с2.

Залежно від характеру дії на організм людини вібрація буває місцевою (локальною), що передається на обмежену частину тіла (руки тощо), та загальною, що передається на тіло людини, яка стоїть чи сидить, через опорні поверхні тіла. В реальних умовах гірничого виробництва має місце поєднання цих видів вібрації.

Місцеву вібрацію створюють ручні машини та механізми ударної, ударно-обертової, обертової дії. До вібронебезпечного обладнання на кар’єрах належать відбійні молотки, перфоратори, бурові верстати, бензопили, дрилі, електропили, вібратори тощо.

Залежно від джерела виникнення загальну вібрацію поділяють на категорії:

I – транспортна вібрація, що впливає на машиністів і операторів пересувних машин та транспортних засобів під час руху (трактори,                                                                                                                                                                                                                         бульдозери, тепловози, електровози, самоскиди, автомобілі тощо);

II – транспортно-технологічна вібрація, що впливає на операторів і машиністів машин з обмеженим пересуванням (екскаватори, бурові верстати, вантажопідйомні крани тощо);

Очі захищають спеціальними окулярами зі скла з нанесеною з внутрішньої сторони провідною плівкою двооксиду олова. Гумова оправа окулярів має запресовану металеву сітку або обклеєна металізованою тканиною. Такі окуляри ослаблюють НВЧ випромінювання на 20-30 дБ (100-1000 разів).

# 2.8. Вплив гірничих розробок на рослинний та тваринний світ

Перш ніж розглядати вплив гірничих розробок на тваринний і рослинний світ згадаємо значення термінів «популяція», «біоценоз» та «біогеоценоз».

Популяція – це сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи і розвиваючись в одному або в ряді біоценозів.

Сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, які заселяють дану ділянку суші або водоймища і характеризуються певними стосунками між собою і пристосованістю до навколишнього середовища називають біоценозом.

Біогеоценоз (екосистема) – це просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов’язаних між собою трофічними зв’язками та неживих компонентів середовища їх існування, які залучаються в процесі обміну речовин та енергії.

Види, які утворюють біоценоз, пов’язані один з одним взаємозалежністю. Ця взаємозалежність компонентів є такою, що зміни, які стосуються тільки одного виду, можуть відбитися на усьому біоценозі і навіть зумовити його розпад.

Завдяки кормовим взаємостосункам у біоценозах здійснюється трансформація біогенних речовин, акумуляція енергії і розподіл її між видами ( популяціями). Чим багатший видовий склад біоценозу, тим різноманітніші напрями і швидкість потоку речовин і енергії. Ланцюги живлення, або канали

# РОЗДІЛ 3. Розрахунки

# 3.1 Розрахунки основних викидів в атмосферу

Розкривні роботи:

При веденні розкривних робіт та при навантаженню породи екскаваторами в автосамоскиди в атмосферу виділяється пил неорганічний зі вмістом діоксиду кремнію (SiO2) ( 20%. Час роботи екскаватора на розкривних роботах складає 25% від загального часу навантажування. Викиди забруднюючих речовин при розкривних, навантажувально-розвантажувальних роботах визначаються по формулах (1,2):

М1=К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106/3600,  г/с  			(1)

де:

К1-вагова частка пилової фракції в матеріалі,		0,04

К2-частка пилу, що переходить в аерозоль,		0,02

К3-коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови,	1,0

К4-коефіцієнт, що враховує захищеність вузла,		1,0

К5-коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу,	0,01

К7-коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу,	0,4

В-коефіцієнт, що враховує висоту пересипання,	0,5

G- продуктивність вузла пересипання, т/година,	50, 0

М2=М1*3600*Т*10-6, г/рік						(2)

де:

Т-час роботи технологічного обладнання,		438,0 год/рік,

10-6-коефіцієнт переводу грам в тонну.

Розрахунки:

М1=0,04*0,02*1,0*1,0*0,01*0,4*0,5*50,0*106*106/3600=0,022 (г/с)

М2=0,022*3600*438,0*10-6=0,035 (г/рік)

Викид вуглеводнів

М25С12-С19=gС12-С19*А*n*106/3600 , г/с				(25)

Де:

gС12-С19 – питомий викид вуглеводнів……………………………..0,030 т/т

А – витрата дизельного палива…………………………0,00355т/година

n – кількість автомобілів у кар’єрі…………………………………..2

106 – переводний коефіцієнт тонн в грами

М26С12-С19= gС12-С19*А , т/рік						(26)

Де:

gС12-С19 – питомий викид вуглеводнів……………………………..0,030 т/т

А – витрата дизельного палива протягом року………………0,1887 т/рік

Розрахунки:

М25=0,030*0,00355*2*106/3600=0,06 (г/с)

М26=0,030*0,1887=0,0057 (т/рік)

| Вид роботи Величина забруднення | Розкривні роботи | Бурові роботи | Підривні роботи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пил | Діоксид азот | Оксид вуглецю |
| М,г/с. | 0,022 | 9,2*10-6 | 5,16 | 0,24 | 3,5 |
| М,т/рік. | 0,035 | 51,2*10-6 | 0,19 | 0,14 | 0,11 |

# ВИСНОВКИ

Провівши розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, ми побачили, що найбільше викидається в повітря оксиду вуглецю та діоксиду азоту при підривних роботах, а також значні викиди в атмосферу вуглеводнів, діоксиду азоту при автотранспортних роботах.

Щоб зменшити викиди забруднюючих речовин при підривних роботах, ми повинні замість пороху використовувати НРЗ-1 (невибуховий руйнуючий засіб), що руйнує гірську породу, збільшуючись при застивані в об’ємі і створюючи при цьому тиск в об’ємі до 500 кг/см. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин при використанні НРЗ-1 відсутні, але використання НРЗ-1 є економічно недоцільним.

Використовуючи порох при підривних роботах потрібно створювати санітарно-захисні зони навколо кар’єру, особливо якщо поблизу знаходяться населені пункти. Для максимального послаблення впливу на навколишнє природне середовище забруднювачів атмосферного повітря, територія санітарно-захисної зони повинна бути озеленена газостійкими породами дерев та кущів. При проходженні викидів через озеленену зону концентрація пилу та газів, повинна зменшитись вдвоє. Але недостатньо продумана система посадки зелених насаджень може призвести до негативних наслідків. Створення суцільного лісового масиву в санітарно-захисній зоні при низьких джерелах викиду шкідливих речовин, з одного боку, максимально зменшує шкоду негативної дії шкідливих речовин, а з іншої – в деяких випадках можливий застій на ріст концентрації шкідливих речовин на самому проммайданчику, в зв’язку з погіршенням природного провітрювання території.

Робітники кар’єру повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами захисту відповідно до затверджених норм.

На час проведення підривних робіт усі люди, які незайняті підривними роботами, повинні виводитися за межі вибухонебезпечної зони. На шляхах, що ведуть до місця робіт, необхідно виставляти пости охорони.

Для зменшення пилоутворення на кар’єрних і під’їзних дорогах передбачається поливання їх в літню пору водою з пилоз’єднуючими добавками, а також зрошення забою.

Для зменшення забруднення атмосфери кар’єру шкідливими газами, що виділяються при роботі кар’єрних машин і механізмів із двигунами внутрішнього згорання, необхідно встановлювати нейтралізатори вихлопних газів.

Існують різні методи очистки викидів від твердих, рідких та газоподібних домішок. На основі цих методі розроблено велику кількість апаратів і приладів.

Для очищення газів від твердих та рідких частинок використовують технології сухої інерційної очистки газів, мокрої очистки газів, фільтрації, електростатичного осадження.

Відповідно до закону «Про охорону атмосферного повітря» встановлено перелік порушень законодавства про охорону атмосферного повітря:

- Порушення прав громадян на екологічно безпечний стан атмосферного повітря,

- Перевищення лімітів та нормативів гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферне повітря, гранично допустимих рівнів шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів,

- Здійснення незаконної діяльності, яка негативно впливає на погоду і клімат,

- Невиконання розпоряджень і приписів державних органів, які здійснюють контроль за станом атмосферного повітря.

Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність, а також повинні відшкодувати збитки, заподіяні внаслідок правопорушень.

Адміністративна відповідальність полягає в застосуванні повноваженими органами і посадовими особами конкретних адміністративно-правових санкцій до порушників законодавства про охорону атмосферного повітря. Розповсюдженим видом такої відповідальності є застосування штрафу у визначених розмірах, який регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статей 78-85 штрафу підлягають особи, винні в таких правопорушеннях законодавства щодо охорони атмосферного повітря:

- Порушенні порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів,

- введенні в експлуатацію нових та реконструйованих споруд та інших об’єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря,

- Порушенні правил експлуатації, невикористанні встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення та контролю викидів в атмосферне повітря,

- Порушенні правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів.

На місцях відкритого добування корисних копалин утворюються антропогенні ландшафти. Кар’єрно відвальні пустолища можуть існувати досить довго, а водна і вітрова ерозія порушених ділянок земної поверхні інколи в 10-15 разів перебільшує площі кар’єрів. Щоб запобігти водній та вітровій ерозії слід навколо кар’єру створювати лісосмуги.

Значні ділянки поверхні на гірничих підприємствах займають внутрішні та зовнішні відвали. Звичайно, щоб зменшити площу порушених земель доцільно відпрацьовані породи складувати в внутрішні відвали.

При добуванні корисних копалин відкритим способом утворюються каньйони, які також можна засипати відпрацьованими породами. Це сприяє зменшенню кількості відвалів.

Кар’єрна виробка підлягає рекультивації, при цьому повинні виконуватись наступні вимоги:

- Попереднє зняття і складування грунтово-рослинного шару,

- Створення кар’єрної виробки з урахуванням її рекультивації і прискореного повернення площі, що рекультивується, для використання в народному господарстві,

- Землі, що рекультивуються і прилегла до них територія, після завершення всього комплексу робіт повинні являти собою оптимально організований і стійкий ландшафт.

В Кодексі України про надра встановлений перелік правопорушень, які тягнуть за собою дисциплінарну, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність згідно з законодавством України:

  - Самовільне користування надрами,

  - Порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт з геологічного вивчення надр,

  - Вибіркове вироблення багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних витрат корисних копалин,

  - Наднормативні витрати і пошкодження якості корисних копалин при їх видобуванні,

  - Пошкодження родовищ корисних копалин,

  - Невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надр.

У зв'язку з безперервним і значним збільшенням об'єму продукції гірського виробництва, кількість стічних вод шахт,  рудників,  кар'єрів,  а також збагачувальних фабрик зростає і екологічні наслідки забруднення поверхневих і підземних вод набувають все більших масштабів.

Забруднення шахтних і кар'єрних вод відбувається в основному мілко дисперсними зваженими частинками корисної копалини і вміщуючих порід, які утворюються при бурінні вибухових свердловин і шпурів, що видобувається, дробленні порід вибуховим способом, роботі прохідницьких і очисних комбайнів, вантажних і транспортних роботах.

У зв'язку з високим рівнем механізації гірських робіт відбувається забруднення шахтних і кар'єрних вод нафтопродуктами .

Найістотніші зміни гідрогеологічних  умов в гірничопромислових районах спостерігаються при будівництві кар'єрів і відкритій розробці родовищ. Наявність поверхневих і підземних вод ускладнює і підвищує небезпеку робіт по розкриттю, та вийманні корисних копалин. Тому до початку гірських робіт і в їх процесі здійснюють заходи щодо осушення порідних масивів.

В природних умовах здатність вод до самоочищення достатньо велика, але небезмежна. Коли забруднення водоймищ досягає критичних значень, вода не тільки втрачає свої цінні біологічні властивості, але стає непридатною для побутових і навіть виробничих потреб. Забруднення вод приводить до загибелі флори і фауни поверхневих водоймищ.

Найпоширенішими методами очистки стічних вод є:

  - механічні (відстійники, гідроциклони, центрифуги),

  - фізико-механічні (нейтралізація, реагент на обробка, окислення, іонний обмін, сорбція, флотація),

  - хімічні ,

  - біологічні.

  - термічні.

Найефективніше використовувати декілька методів в комплексі.

У даній дипломній роботі розглянуто негативний вплив гірничих розробок на повітряне середовище, водний басейн, ландшафт та на грунт. Крім того, було розглянуто радіаційний вплив гірничих розробок, та шумовий, електромагнітний та вібраційний вплив транспортного та виробничого обладнання. Тому необхідним є всіма можливими способами зменшити цей негативний вплив на природне середовище та на людину.

Для зниження негативної дії діючих підприємств галузі на оточуючуюче середовище необхідне здійснення комплексу заходів, що забезпечують:

- вдосконалення економічного механізму регулювання природокористування з урахуванням якнайповнішого віддзеркалення витрат на відшкодування збитку навколишньому середовищу;

- створення галузевої екологічної фундації на основі існуючої законодавчої і нормативної бази;

- вдосконалення системи екологічного моніторингу для отримання безперервної і повної інформації про стан навколишнього середовища, що дозволяє оцінювати їх наслідки, обґрунтовувати ухвалення рішення і виробляти пропозиції по коректуванню заходів;

- формування комплексної програми розвитку виробництва для кожного підприємства, що забезпечить раціональне і безпечне природокористування;

# ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

- Охрана окружающей среды: Учеб. Пособие для студентов вузов ,           Белов С.В., Высш. школа, 1983.

- Статистика охорони повітряного басейну Житомирщини.                                Данилко В.К.,1997

- Бакка М.Т., Пирский О.А. Екологія та захист ноосфери, Житомир,1998

- Певзнер М.Е. Горное дело и охрана окружающей среды, 2001.

- Джигерей В.С., Сторожук В.М., Яцук Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища.  Львів,  2001.

- Кучерявий В.П. Екологія. ,Львів, 2001.

- Экология горного производства. Пирский А.А., Рыжов Г.М., 1997.

- Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 1. Інформаційні характеристики про середовище, Житомир, 2002.

- Інтернет.